平舆牧原农牧有限公司

平舆十三场生猪养殖项目

环境影响报告书

（送审版）

建设单位：平舆牧原农牧有限公司

编制单位：济源蓝天科技有限责任公司

二○二○年五月

目 录

第一章 概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目的特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定情况	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6环境影响评价的主要结论	5

第二章 总论	6

2.1编制依据	6

2.2评价因子与评价标准	9

2.3评价等级及评价范围	12

2.6环境保护目标	15

第三章 工程分析	17

3.1工程概况	17

3.2工程主要内容	18

3.3项目工艺流程	23

3.4主要产污环节分析	39

2.4 项目主要污染物产排情况	52

第四章 环境现状调查与评价	54

4.1区域自然环境概况	54

4.2区域主要环境问题	57

4.3环境质量现状调查与评价	57

第五章 环境影响预测与评价	73

5.1营运期环境影响预测与评价	73

5.2施工期环境影响分析	104

5.3环境风险分析与评价	108

第六章 污染防治措施分析	119

6.1施工期污染防治措施	119

6.2营运期污染防治措施	121

6.3污染防治环保投资估算	145

第七章 场址及总图布置可行性分析	147

第八章 环境经济损益分析	155

8.1项目经济效益分析	155

8.2环境影响经济损益分析	155

8.3社会效益分析	157

8.4生态效益分析	158

第九章 环境管理与监测计划	159

9.1环境管理	159

9.2污染物排放清单	164

9.3环境监测制度建议	168

9.4总量控制	169

9.5排污许可证制度衔接	170

9.6小结与建议	171

第十章 结论与建议	172

10.1评价结论	172

10.2对策建议	178

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周围环境示意图

附图三 项目平面布置图

附图四  项目区域水系图

附图五  项目环境监测点分布图

附图六  驻马店生态区划图

附件

附件1  委托书

附件2  项目备案确认书

附件3  平舆县郭楼镇关于本项目的土地规划证明

附件4  平舆县农业农村局关于本项目不在禁养区、限养区的证明

附件5  沼液消纳协议

附件6  医疗废物委托处置协议

附件7  执行标准

附件8  土地证明

附件9  环境质量现状监测报告

# 概述

## 1.1项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

牧原食品股份有限公司是集约化养猪规模居全国前列的农业产业化国家重点龙头企业，始建于1992年，注册资本2.42亿元，拥有职工3万余人。经过二十多年的发展和积累，本公司形成了以“自育、自繁、自养大规模一体”为特色的生猪养殖模式。截至目前，公司已拥有子公司90余个，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，公司于2014年1月28日在深圳证券交易所敲钟上市，正式进入资本市场，股票种类为A股，股票简称“牧原股份”，代码为002714。

平舆牧原农牧有限公司为牧原食品股份有限公司的全资子公司，根据集团公司发展规划及市场需求，公司拟投资3751.67万元在驻马店市平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧建设“平舆牧原农牧有限公司平舆十三场生猪养殖项目”。本项目占地面积89333平方米，建筑面积56000平方米，建设年出栏2.52万头育肥、0.144万头能繁项目。主要建设内容包括：怀孕舍8栋、育肥舍14栋、住宿楼、黑膜沼气池等生产、生活及配套环保处理设施设备等。项目在平舆县发改委备案，备案号2020-411723-03-03-029644。

## 1.2建设项目的特点

1.2.1项目特点

（1）本项目属于新建性质，采用环保部认定的干清粪工艺，建设沼液储存池及配套的生活设施、环保设施。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处理装置产生的粪渣运至场区固粪处理区，一起进行发酵作为有机肥基料外售；病死猪经场区内无害化处理车间统一无害化处理。

（4）项目产生的废水采用“厌氧处理+农田综合利用”的处理方式，实现废水资源化利用。

（5）项目养殖区产生的恶臭气体通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。

1.2.2环境特点

（1）本项目拟建地点位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧，距离最近的敏感点为南593m处的苏周庄，北侧478m为贺坡村，东侧619m为大唐庄，项目不在平舆县划定的禁养区、限养区范围内。

（2）厂址周围影响范围内无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区等生态敏感目标。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，受平舆牧原农牧有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，在进行现场勘查、项目资料和环境资料收集、研究的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，结合厂址环境特征及项目对环境可能带来的影响，对厂址周围环境进行了现状监测和调查，通过对项目以及相关资料的深入研究分析，编制完成了《平舆牧原农牧有限公司平舆十三场生猪养殖项目环境影响报告书》。

###### 图1     建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4分析判定情况

### 1.4.1项目类型、选址、产业政策、环评类别相符性分析判定

- 本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业第4条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，已在平舆县发改委备案，备案号2020-411723-03-03-029644，本项目符合国家和地方当前的相关产业政策。依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护分类管理名录》相关要求，本项目属“一、畜牧业”中“1、畜禽养殖场、养殖小区”，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上，其环评类别定为报告书。

根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号），环境影响评价审批正面清单（一、畜牧业）属于“环评告知承诺制审批改革试点范围”。

（2）本项目拟建地点位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧，不在平舆县划定的禁养区范围内，用地性质等均符合用地规划、环保准入等相关要求。

（3）项目不在水源地保护区、自然保护区等特别敏感区域；项目防护距离内没有居住区、学校、医院等环境敏感区域；通过环境影响预测表明，本项目对环境空气、地表水、地下水、声环境等的影响均在可接受范围之内，其环境风险水平也可接受；厂区布局合理，工程厂址可行。

（4）本项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》等环境保护法律法规、标准、政策、规范要求。

### 1.4.2区域环境质量及环境可行性分析判定

项目建成后，对周围环境质量有一定的影响，但不会改变当地的环境功能要求，通过环境影响预测表明，本项目对环境空气、地表水、地下水、声环境等的影响均在可接受范围之内，其环境风险水平也可接受，从环境影响角度考虑，项目可行。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

（1）拟建项目的污染防治措施和环境管理，关注拟建项目所采用的污染防治技术措施是否能实现达标排放要求，尤其关注污染物的全过程防控与末端治理问题。

（2）关注大气、地表水、地下水、噪声、土壤、风险等环境影响的可接受性。

## 1.6环境影响评价的主要结论

符合国家产业政策和清洁生产要求，项目用地为一般农地区，不占用基本农田，符合土地利用总体规划，项目选址可行。通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。环境风险可接受。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实各项环境保护措施、风险防范措施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

建设单位于2019年12月2日在牧原食品股份有限公司官网进行了第一次网络公示，项目征求意见稿形成后于2020年4月13日~4月27日在牧原食品股份有限公司官网进行了第二次网络公示，同期在项目所在地附近村庄进行了张贴公示，并于2020年4月22日和4月23日在天中晚报进行了两次报纸公示，征求了区域公众的意见，公示期间尚未收到反馈意见。

综上所述，在建设和运营过程中严格执行“三同时”制度，落实本环境影响评价中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规、政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）；

- 《中华人民共和国畜牧法》（第四十五号，2005年12月29日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院国发〔2011〕35号）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委2019第29号令）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

- 《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

- 《畜禽养殖规模污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

- 《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号，2016年11月24日）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

- 《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号）；

- 《河南省“十三五”生态环境保护规划》（豫政办〔2017〕77号，2017年6月30日）；

- 《河南省畜牧业“十三五”规划》；

- 《河南省环保厅省农业厅省畜牧局关于印发2014年河南省畜禽养殖主要污染物总量减排实施方案的通知》（豫环文〔2014〕111号）；

- 《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文〔2012〕99号）；

- 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）；

- 《平舆县城乡总体规划（2012-2030）》；

- 《平舆县“十三五”生态环境保护规划》；

- 《平舆县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案》的通知。

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

- 《河南省人民政府关于调整部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕19号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

- 《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872 号）；

- 《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批

正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）；

- 《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13 号）；

### 2.1.2技术依据

- 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

- 《国家危险废物名录》（2016）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 33330-2017）；；

- 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

- 《畜禽养殖业污染防治治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕51号）；

- 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖》。

### 2.1.3项目相关其他资料

- 环评委托书；

- 与项目有关的其他资料和文件。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别

根据本项目特点及实地踏勘，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别和筛选。本项目营运期产生的废气、废水及噪声会对大气环境、水环境和声环境产生长期的不利影响，在非正常工况和事故排放时这些影响会加剧。与此同时项目的建成可以增加就业岗位和当地财政收入，带动相关产业的发展，促进延津县经济的发展。本项目环境影响因素识别其结果见表2-1。

- 环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 |  | 环境要素 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 土壤 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | ● | △ | △ |
|  |  | 生产恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ |
|  | 施肥管网 | ○ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | △ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○ 没有影响。 |

### 2.2.2评价因子筛选

根据工程特点和区域环境特征，确定本项目的评价因子见表2-2。

- 项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3 | NH3、H2S、SO2 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | -- |
| 地下水环境 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、铅、铁、锰、铜、锌、砷、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42 | 耗氧量、氨氮 |
| 固体废物 | -- | 猪粪、沼渣、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | -- |

### 2.2.3评价标准

项目执行环境质量标准见2-3和污染物排放标准见2-4。

- 环境质量标准表

| 标准名称及标准号 | 因 子 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | SO2 | 年均值 | μg/m3 | 60 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |
|  | NO2 | 年均值 | μg/m3 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
|  | TSP | 年均值 | μg/m3 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |
|  | PM10 | 年均值 | μg/m3 | 70 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |
|  | PM2.5 | 年均值 | μg/m3 | 35 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |
|  | CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值 | NH3 | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
|  | H2S | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | pH | － | 无量纲 | 6-9 |
|  | COD | ≤ | mg/L | 20 |
|  | BOD5 | ≤ | mg/L | 4 |
|  | NH3-N | ≤ | mg/L | 1.0 |
|  | 总磷 | ≤ | mg/L | 0.2（湖、库0.05） |
|  | 总氮 | ≤ | mg/L | 1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | ≤ | 个/L | 10000 |
| 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | - | 无量纲 | 6.5-8.5 |
|  | 耗氧量 | ≤ | mg/L | 3.0 |
|  | 总硬度 | ≤ | mg/L | 450 |
|  | 氨氮 | ≤ | mg/L | 0.5 |
|  | 硝酸盐 | ≤ | mg/L | 20 |
|  | 亚硝酸盐 | ≤ | mg/L | 1.00 |
|  | 总大肠菌群 | ≤ | CFU/100mL | 3.0 |
|  | 菌落总数 | ≤ | CFU/mL | 100 |
|  | 氟化物 | ≤ | mg/L | 1.0 |
|  | 铅 | ≤ | mg/L | 0.01 |
|  | 铁 | ≤ | mg/L | 0.3 |
|  | 锰 | ≤ | mg/L | 0.1 |
|  | 砷 | ≤ | mg/L | 0.01 |
| 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类 | Leq | 昼间 | dB(A) | 55 |
|  |  | 夜间 | dB(A) | 45 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 pH＞7.5 | 镉（其他） | ≤ | mg/kg | 0.6 |
|  | 汞（其他） | ≤ | mg/kg | 3.4 |
|  | 砷（其他） | ≤ | mg/kg | 25 |
|  | 铜（其他） | ≤ | mg/kg | 100 |
|  | 铅（其他） | ≤ | mg/kg | 170 |
|  | 铬（其他） | ≤ | mg/kg | 250 |
|  | 锌 | ≤ | mg/kg | 300 |
|  | 镍 | ≤ | mg/kg | 190 |

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，食堂油烟执行河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）。

- 污染物排放控制标准表

| 污染物 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554 -93） | NH3 | 1.5 mg/m3 |
|  |  | H2S | 0.06 mg/m3 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 | 70 |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（试行）（DB41/1604-2018）小型 | 油烟 | 油烟净化装置去除效率≥90%，最大排放浓度为1.5 mg/m3 |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | Leq | 昼间 | 70dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 | Leq | 昼间 | 55dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 45dB(A) |
| 固废 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |
|  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）》（2013年修订） |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |

## 2.3评价等级及评价范围

### 2.3.1 环境空气

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目正常排放情况下，项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义公式为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作等级判定依据见表2-5，估值模式参数取值见表2-6。

- 评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10%， |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

- Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 3.7389 | 1.8694 | / |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.0138 | 0.1385 | / |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为1.8694%，Cmax为3.7389μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中的规定，二级评价范围根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，当D10%小于2.5km时，评价范围取边长取5km，故确定本项目大气环境影响评价范围为以养殖场为中心区域，自场界外延2500m的矩形区域。

### 2.5.2 地表水

本项目废水水质复杂程度属简单，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现资源化利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对水环境影响评价等级划分的原则，“建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，本项目确定地表水评价等级为三级B。地表水环境影响三级B评价项目可不进行水环境影响预测，重点针对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性及依托污水处理设施的环境可行性进行评价分析。

### 2.5.3 地下水

本项目属于规模化畜禽养殖场，环境影响评价类别为报告书。项目拟选位置位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧方位，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅲ类项目。本项目所在地地下水流向为西南到东北，所处位置不在集中式饮用水源地准保护区、政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内。经调查，项目评价范围内有分散居民饮用水源，属于较敏感区，因此本项目评价等级为三级。

- 建设项目地下水环境影响评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 二 | 三 |

评价范围：根据本项目特点，评价范围为场址及拟施肥农田区域，确定评价范围约为5.8km2。

### 2.5.4 噪声

营运期噪声源主要来自废水处理设备、通风设备等运行产生噪声及猪的叫声，项目建设前后，噪声级增加量小于3dB(A)，项目周围200m范围内无居民点，受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。本项目声环境评价等级划分详见表。

- 声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 1类 | 二级 |
| 噪声增幅 | 预计增加＜3dB(A) |  |
| 受噪声影响人口数量变化 | 变化不大 |  |

评价范围：由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为各场界外1m处。

### 2.5.5 土壤环境

本项目属于养殖业，项目影响途径主要为运营期污水入渗及消纳污染物质进入土壤环境，引起土壤污染，符合《环境影响评价技术导则土壤环境》中对“土壤环境污染影响”的定义，且根据《环境影响评价技术导则土壤环境》编制说明：“按本导则定义，农业生产、畜禽养殖等农业建设项目属于土壤环境污染影响型建设项目。”综上，本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤影响》（HJ964－2018）附录A判定，属于II类项目。养殖场占地面积为89333m2，属于中型规模，项目占地厂界外紧邻农田，周围环境属于敏感，故本项目土壤环境影响评级等级为二级。

- 评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

评价范围为占地范围内及场界范围外0.2km范围内及沼液消纳区域。

### 2.5.6 生态环境

项目所在地为一般农地区，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。项目占地89333m2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011），生态影响评价工作等级为三级。

- 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.5.7 环境风险

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作级别按表2-11内容进行划分。

- 风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | III、III+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据环境风险调查，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此工作级别判定为简单分析。

## 2.6环境保护目标

拟建工程环境空气保护目标详见表2-12，其他环境目标见表2-13，周边环境敏感目标情况见附图二。

- 环境空气保护目标

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏周庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 593 |
| 贺坡村 | 居民区 | 居民 | 二类区 | N | 478 |
| 大唐庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 619 |
| 小王坡 | 居民区 | 居民 | 二类区 | W | 1759 |
| 东王坡 | 居民区 | 居民 | 二类区 | W | 2426 |
| 阎坡村 | 居民区 | 居民 | 二类区 | N | 2029 |
| 戚林 | 居民区 | 居民 | 二类区 | N | 1640 |
| 小汪庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | N | 1607 |
| 戚坡村 | 居民区 | 居民 | 二类区 | N | 2080 |
| 万庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | N | 2333 |
| 唐高庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 1152 |
| 门庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 1988 |
| 高平寺 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 1457 |
| 西赵庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 2090 |
| 桥口 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 2209 |
| 罗庄 | 居民区 | 学校 | 二类区 | E | 2169 |
| 何庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | E | 1908 |
| 北范庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 999 |
| 张庄 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 1601 |
| 李屯镇 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 2418 |
| 大柳村 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 2108 |
| 宋海村 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 1553 |
| 南王楼村 | 居民区 | 居民 | 二类区 | S | 2371 |

- 其他环境敏感保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 保护目标及保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 拟建工程周围0.2km范围内敏感点 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018) |
| 地下水环境 | 厂区下游村庄地下水及沼液消纳地附近村庄地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 地表水环境 | 柳港 | W | 620 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
|  | 汝河 | S | 9200 |  |
|  | 小青河 | E | 7200 |  |

# 工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1项目基本情况

本项目基本建设情况一览表见表3-1。

- 本项目基本情况一览表

| 序 号 | 名 称 | 内容简要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 平舆牧原农牧有限公司平舆平舆十三场生猪养殖项目 |
| 2 | 建设单位 | 平舆牧原农牧有限公司 |
| 3 | 工程性质 | 新建 |
| 4 | 所属行业 | A0320猪的饲养 |
| 5 | 生产规模 | 养殖场设计规模为年出栏25200头生猪，其中怀孕猪存栏1440头，育肥猪存栏8400头 |
| 6 | 建设地点 | 驻马店市平舆县大唐庄村西 |
| 7 | 总投资 | 3751万元 |
| 8 | 环保投资 | 248万元，占总投资的6.61 % |
| 9 | 占地面积 | 134亩，约89333m2，一般农田 |
| 10 | 劳动定员 | 年工作日365天，全场劳动定员15人 |

### 3.1.2 项目主要建设内容

本项目主要建设内容有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。本项目为新建项目，目前尚未开工建设。本项目主要建设内容一览表见表3-2。

- 本项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 怀孕舍 | 8个，规格为39.5×13.5m，总建筑面积4255.2m2 |
|  | 育肥舍 | 14个，规格为43.1×14m，总建筑面积36204m2 |
| 辅助工程 | 宿舍 | 新建：1栋，建筑面积共576m2，员工冬季取暖采用空调。 |
|  | 综合门卫 | 新建：2个，建筑面积共31100m2 |
|  | 病死猪处置间 | 规格为10m×10m，总建筑面积100m2；车间内设置高温降化制机一台，处理能力为每天2吨，仅处置场区内的病死猪。 |
|  | 环保值班室 | 新建：1个，建筑面积180.94m2 |
|  | 沼气热水炉 | 燃用项目产生的沼气 |
|  | 场内烘干房 | 新建：1个，规格12.5m×8.5m，建筑面积106.25m2 |
|  | 装猪台 | 新建：1个，规格31.1m×17.6m，建筑面积547.36m2 |
| 公用工程 | 给水工程 | 本项目用水由自备井供给 |
|  | 排水工程 | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内盖泻湖沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 |
|  | 供电系统 | 本项目电源由供电所专线供电 |
|  | 供热工程 | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 | 新建：本项目沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气使用火炬燃烧排空。 |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水处理系统1套，收集池1座314m3， |
|  |  | 黑膜沼气池：容积24107m3，沼液引至施肥农田，沼液消纳地1500 亩，主要分布于养殖场四周区域 |
|  |  | 铺设管网：沼液输送管网长度1500m，其中干管长度700 m 支管800 m；主干管直径为110 mm，支管直径为75 mm。 |
|  | 固废 | 医疗废物：危废暂存间1个，占地面积5m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 病死猪：病死猪送至场区配套建设的无害化处理中心的生物降解机处理设施处置。 |
|  |  | 猪粪及沼渣：固粪处理区1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积336m2 |
|  | 废气 | 养殖栏舍 | （1）选用益生菌配方饲料；（2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投放吸附剂减少臭气的散发； |
|  |  | 固体粪污处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂；（2）及时清运固体粪污； （3）固液分离+黑膜沼气池厌氧处理+堆肥方式； |
|  |  | 病死猪处置废气 | 加强绿化，无组织排放 |
|  |  | 全场 | （1）固体粪污规范还田利用；（2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；（3）加强场区绿化。 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化器 |
|  | 噪声 | 基础减振、隔声等措施 |

## 3.2工程主要内容

### 3.2.1项目设计养殖方案及养殖规模

项目主要产品方案及生产规模见表3-3。

- 项目主要产品方案及养殖规模

| 名 称 | 存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 1440 | 114 | 包括配种母猪 |
| 育肥猪 | 8440 | 115 | / |
| 合计 | 9880 | / | / |

### 3.2.2 项目主要生产设备

本项目生产设备主要包括猪舍配套设备、污水处理设备、粪污处理设备及病死猪处理设备等，本项目主要生产设备一栏表见表3-4。

- 本项目主要生产设备一览表

| 养殖场舍构筑物 | 配套设备 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（个） | 饲料罐（个） | 风机（套） | 饮水器（个） |
|  |  | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 |
| 怀孕舍 | 14 | / | 7 | 5 | 70 | 14 | 196 |
| 育肥舍 | 8 | / | 8 | 5 | 40 | 0 | 0 |

### 3.2.3主要原辅材料及动力消耗

（1）饲料

本项目场区使用的饲料全部外购。饲料运送至场区后，采用全自动配送上料系 统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。项目饲料用量见表3-5。

- 本项目主要饲料消耗量

| 生猪种类 | 存栏数量（头） | 饲料定额 （kg/头·d） | 饲料消耗总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/d | t/a |
| 怀孕猪 | 1440 | 2.53 | 3643.2 | 1329.768 |
| 育肥猪 | 8400 | 2 | 16800 | 6132 |
| 合计 | / | 20443.2 | 7461.768 |

（2）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括消毒药品、植物除臭剂、脱硫剂及防疫药品。其中植物型除臭剂为喷洒在猪舍、固粪处理区、污水处理站等区域，用来抑制恶臭的产生。植物除臭剂1kg可喷洒500m2，每5天喷洒一次，项目植物除臭剂总用量约为0.12t/a。脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.18t/a。消毒剂（过氧乙酸溶液消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用量为2t/a。项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份，年共需防疫药品2.52万份/a。益生菌，用于病死猪无害化处理添加到高温处理机中，一般一次添加1kg。每天处理一次，年用量为0.365t。

项目建成后主要原辅材料及资源能源消耗汇总见下表3-6。

- 项目主要原辅材料及能源资源消耗一览表

| 项目名称 | 单 位 | 年消耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒饲料 | t/a | 7462 | 成分为玉米、小麦、大麦、碎米、小麦粉、鱼粉、豆粕、膨化大豆、麸皮、玉米DDGS、大米DDGS、米糠粕、大豆浓缩蛋白、发酵豆粕、石粉、沸石粉、蒙脱石等； |
| 新鲜水 | m3/a | 27740 | 厂区水井提供 |
| 电 | 万kWh/a | 30 | 市政电网供电 |
| 除臭剂 | t/a | 0.12 | 仓库内袋装密闭储存 |
| 消毒剂 | t/a | 2 | 仓库内存储 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.18 | / |
| 防疫药品 | 万份/a | 2.52 | 仓库内疫苗专用冰柜冷藏 |

### 3.2.4公用工程

#### 3.2.4.1项目用水情况

项目完成后全场新鲜水总用水量为27740m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水等。项目用水全部由场区自备井供应。

（1）猪只饮用水及猪舍冲洗水

猪的饮水量根据牧原公司其他已投入运营的干清粪养殖工艺养猪场的实际运营情况确定。本项目生猪用水参数见表3-7。

- 工程生猪饮水参数表

| 类别 | 饮水量（L/头·d） | 用水单位（头） | 饮水量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | （m3/a） |
| 怀孕猪 | 20 | 13 | 1440 | 28.8 | 18.72 | 5797.44 |
| 育肥猪 | 11 | 6.5 | 8400 | 92.4 | 54.6 | 17934 |
| 合计 | 121.2 | 73.32 | 23731.44 |
| 夏季按122d计算，其他季节为243d。 |

- 猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 | 怀孕舍 | 育肥舍 |
| --- | --- | --- |
| 猪舍（栋） | 8 | 14 |
| 清圈周期（d） | 114 | 115 |
| 清圈次数（次/a） | 3 | 3 |
| 猪舍冲洗水数 | （m3/次·栋） | 24 | 1824 |
|  | 用水量（m3/a） | 576 | 756 |
| 合计（m3/a） | 1332 |

猪舍冲洗水中新鲜水和沼液比例是6:5，猪舍冲洗用水总量为1332m3/a，其中新鲜水用量为726m3/a，沼液回用量为606m3/a。

（2）猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，温度较高的季节，保育舍和育肥舍采用喷淋降温，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。本项目一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，项目猪舍夏季采用喷雾降温，仅在夏季最热的两个月使用。本工程共有猪舍22个，喷雾用水量按0.2m3/（d•个）计，则用水量为4.4m3/d，264m3/a，喷雾水全部蒸发，损失量、新鲜水补充量为4.4m3/d，264m3/a。

（3）消毒用水

主要是对人员及车辆消毒用水，用水量约为730m3/a，损耗蒸发或由汽车带走，不外排。

（5）无害化处理车间用水

参考牧原食品股份有限公司已建无害化处理间的实际用水情况，按照卫生防疫的需要，每日需对车间地面进行一次冲洗，车间冲洗水量按照3.75L/m2计算，无害化车间总占地面积100m2，则冲洗用水量为0.4m3/d，146m3/a。

（6）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至沼气工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。本项目员工人数为15人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为1.8m3/d、67m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.44m3/d、525.6m3/a。

项目新鲜用水消耗量一览表见表3-9。

- 项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只饮用水 | m3 | 23731.44 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 606（不含沼液） |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 1752 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 264 |
| 5 | 消毒用水 | m3 | 730 |
| 6 | 无害化处置中心用水 | m3 | 657 |
| 7 | 合计 | m3 | 27740（不含沼液） |

3.2.4.2排水情况

项目采用雨污分流制：雨水设为明渠，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设雨水管网，雨水就近排入地表水；污水系统采用暗管铺设，管材为PVC管，直径30cm，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设污水管，污水处理区固液分离后进入黑膜沼气池，经处理后的沼液暂存于沼液储存池，施肥季节通过沼液输送管道输送至消纳地，供农民施肥。

#### 3.2.4.3配电情况

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为30万kWh。项目用电由供电所供应。

#### 3.2.4.4猪舍冬季取暖

（1）猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

（2）通风热交换系统

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

#### 3.2.4.5猪舍夏季降温

夏季停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机对猪舍进行通风。同时安装带有小孔的塑料软管，从水管中喷出水雾对猪舍进行喷雾降温。

## 3.3项目工艺流程

本项目采用集约化养殖方式饲养，项目场区分为主体工程、污染治理工程及办公生活区三个主要功能区块。

### 3.3.1养殖工艺流程

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。

本项目为生猪繁育场，主要为生猪的怀孕阶段、仔猪育肥阶段。养殖工艺流程如下：

（1）配种妊娠阶段

配种妊娠阶段生猪在牧原其他场区完成配种后，确认受孕后的生猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍生猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14~15周。

（2）生长育肥阶段

分娩哺乳阶段和保育阶段在牧原其他场区完成后，拉到本场区育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。保育猪和育肥猪养殖过程工艺流程见图3-1。

图3-1   保育、育肥养殖过程工艺流程及产污环节图

①本项目场区内不设饲料制作车间，前期饲料由正阳牧原农牧有限公司饲料厂统一配送，待平舆牧原农牧有限公司饲料厂（现正在前期选址阶段）建成后，由平舆牧原农牧有限公司饲料厂供给，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③ 取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

④ 降温系统

夏季降温：夏季采用喷雾降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

⑤ 卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长12m，宽3.5m，深0.2m的消毒池。

⑥漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥原料，废水进入沼气工程区生产沼气。

3.3.2养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

A、农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于环保部认定的干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取环保部认定的干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：a、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；b、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；c、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

B、通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

C、生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

D、高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，牧原食品股份有限公司在高架网床的基础上，进行了一定的技术改造，采用环保部认定的干清粪工艺作为公司养殖清粪模式，该模式已在牧原食品股份有限公司养殖场得到了广泛应用。

牧原食品股份有限公司采用了切合实际的环保部认定的干清粪工艺，养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。根据国家环保部、农业部多次组织专家对牧原食品股份有限公司所采用模式的考察、论证，最终认定该模式属于环保部认定的干清粪工艺的一种（环办函[2015]425号）。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过堆肥发酵作为有机肥原料外售，实现了粪污的资源化利用。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用环保部认定的干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

### 3.3.3污染治理工程工艺

##### （1）清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

图3-2   项目粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪尿进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处置区生产有机肥原料；液体进入盖泻湖沼气池进行厌氧发酵。

盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼液暂存于沼液暂存池，施肥季节用于农田施肥。厌氧发酵产生的沼渣通过管道送入收集池再进行固液分离。

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

##### （2）猪舍、粪污池除臭工艺

①项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统、红外灯和喷雾相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

②在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

④加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处置区喷洒除臭剂。

（3） 粪污水处理工艺

本项目粪污水处理工艺见图3-3。

图3-3     污水处理工艺

工艺简述：

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“盖泻湖沼气池”，粪便污水经固液分离后进入盖泻湖沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为30天，发酵结束后，沼渣送至收集池，进行固液分离, 固液分离出的固形物进入固粪处理区制有机肥基肥。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，多余用于沼气热水炉。

黑膜沼气池（兼做沼液储存池）：容积24107m3，主要处理经固液分离后的粪污水，用于在非施肥季节期间储存沼液。

本项目盖泻湖沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分全部供沼气锅炉使用；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求，盖泻湖沼气池结构见图3-4。

图3-4   盖泻湖沼气池结构示意图

##### （4）沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据牧原实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算。沼气从盖泻湖沼气池流入管道，首先经过水气分离器和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气直接进入后续沼气利用系统。

①脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，脱水是因为导气管中积累了水会溶解硫化氢腐蚀管道，此外当沼气被加压储存时，沼气中的水会凝结冻坏储气罐。发酵装置出来的沼气中所含的水分形式是饱和水蒸气，一般采用冷分离法将其除去。通过调整压力引起混合气体温度发生变化，使水蒸气从气态冷凝为液态的水后，将其从沼气中脱除。在沼气输送过程中，还有一部分水要析出。为了避免析出的水分腐蚀或堵塞管道，常在管路的最低处安装集水器或者放水阀门，定期排出集水器中的水。

②脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫，脱硫剂主要成分为氧化铁。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，主要成分为氧化铁，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

干法脱硫装置包括要包括主体钢结构、脱硫剂填料、观察窗、压力表、温度表等组件。项目干法脱硫装置设计规模为40m3/h，操作压力≤15kpa，阻力≤15kpa，净化率≥95%。

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.034%，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量为12mg/m3。

本项目脱硫剂由供应厂商统一提供，废脱硫剂由供应厂商统一回收处置。

③沼气利用方案

本项目运营期进入黑膜沼气池污水量为27740m3/a，COD分解量为238t/a。COD分解产生沼气量为0.25m3/kg，则全年沼气产生量共计83300m3/a。本项目夏季废水产生量为88m3/d，其他季节废水产生量为50m3/d，计算得沼气夏季产生259m3/d，其他季节平均220.7m3/d，沼气优先用于食堂，多余部分沼气使用火炬燃烧排空。

食堂：经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按1.4m3/d，项目劳动定员15人，项目食堂灶台沼气用量为21m3/d。沼气用途：产生的沼气除食堂外，还剩余75635m3/a，全部用于使用火炬燃烧排空。

（5）有机肥发酵工艺

①堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

牧原食品股份有限公司经多次试验研究，在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用半封闭场棚结构（顶部架设彩瓦拱棚、三面设置不低于1.0米高围挡、地面水泥硬化），受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对堆肥发酵场进行了改进，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

牧原公司采用现代化的工艺生产有机肥基肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体肥料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥肥料工艺流程如下：

图3-5 制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处置区（有机肥基肥料生产车间），固粪处置区三面设置1米高围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用（具体布设见附图四厂区平面布置图）。

（6）无害化处理中心(病死猪处理)

本项目无害化处理中心设计处置规模为每批次2吨，日最大处理能力为8吨，处置工艺采用《病死动物无害化处理技术规范》(农医发﹝2013〕34号）中的高温化制工艺，处理工艺主要包括入料、高温化制、泄压、烘干等工序。

工艺流程介绍如下：

入料：病死猪即产即处理，病死猪经密封转运车运至无害化处理车间后，通过传送带直接输送至化制烘干一体机，该设备每批次可处理病死猪只2t。

高温化制：一体机装入猪只后，采用间接加热方式(腔体外侧夹套内通入蒸汽，对猪只加热蒸煮，保持化制机内高温高压(处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa)2.5h后，高温高压将病死猪只携带的细菌病毒全部杀死。厂区配套一台电锅炉。

泄压：化制完成后进行泄压，泄压过程持续0.5h，高温高压过程猪体产生的蒸汽在泄压过程经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

烘干：泄压后物料在化制机内再通过间接加热方式进行烘干(通蒸汽0.5h)，烘干过程中的物料所含水分蒸发后再经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

除臭：泄压、烘干期间产生的恶臭气体通过冷凝洗涤装置将溶于水的部分吸收。

通过处理后最终产生肉骨渣外售制作生物有机肥。工艺流程图见下图。

图3-6  病死猪无害化处理工艺流程及产污节点图

## 3.4主要产污环节分析

3.4.1施工期污染源

（1）大气污染源

主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

（2）废水

主要分为建筑废水以及施工人员生活污水。

建筑废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员50人，施工期为8个月，施工人员每人每天生活污水量为30L，则施工期生活污水产生量为1.5m3/d，整个施工期的生活污水产生量为360m3，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排，对环境影响不大。

（3）噪声污染源

本项目施工建设期涉及的施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

（4）固体废物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员50人，施工期为8个月，则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为6t。项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积37026.94m2，则项目建筑垃圾产生量为64.14t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

（5）生态影响

项目场区占地134亩，全部为农田，项目占地类型及生物量情况具体见表3-10。

- 项目占地类型及损失生物量情况一览表

| 群落类型 | 面积（亩） | 植物种类组成 | 损失生物量 （t/亩） | 合计（t） | 占地类型 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物群落 | 134 | 小麦 | 1 | 134 | 农田 | 0 |

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是小麦。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，从而对减少的生物量进行补偿，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

### 3.4.2运营期主要污染源分析

3.4.2.1大气污染源

本项目产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭、无害化处理中心恶臭、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）猪舍恶臭气体G1

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比已建成并完成验收的唐河牧原农牧有限公司唐河十场建设项目的环评及验收报告（年存栏2300母猪场，2016年12月通过环评验收）、牧原食品有限公司卧龙七场（年出栏12.5万头育肥猪，已通过环评验收）环评及验收报告，牧原公司内乡十场（年存栏1万头母猪场，2013年6月取得批复，现已全部投产）的数据，并结合牧原公司其他养殖场多年统计的相关数据。育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d（保育猪乘以0.2的系数，母猪乘以1.2的系数）。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

经过牧原食品有限公司多年研究结果表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；喷洒除臭剂；通过合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢供体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，恶臭控制及处置措施可行。

根据企业提供的资料，本次项目生猪存栏量为：育肥猪8400头，母猪1440头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表3-12。

- 项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 0.06 | 0.74 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.02 | 0.22 |

（2）污水处理过程产生的恶臭气体G2

本项目黑膜沼气池和收集池采用覆膜方式全密闭，固液分离机由于设备要求，上方不能全部封闭，因此污水处理系统恶臭主要产生于固液分离机。固液分离机拟置于密闭固粪处理间内，所产生的恶臭可与固粪处理区恶臭一起处理。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。本项目废水产生量为27740m3/a，BOD5去除量为260t/a，则收集池NH3产生量为0.78t/a，H2S产生量为0.003t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

（3）固粪处理区臭气G3

项目猪粪经固液分离后清至固粪处置区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处置区暂存。建设单位拟设置1个固粪处置区（固粪处置区三面设置1m高的围墙、顶部设置彩瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理，底部设置渗滤液导流沟，渗滤液经污道进入收集池进行处理）和固粪处置区，在暂存场通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱臭处理，通过已通过验收的牧原公司实际运营的固粪处置区的H2S和NH3的产生速率，其中H2S产生速率为0.3g/m2*d，NH3的产生速率为5g/m2*d，本项目固粪处置区面积为336m2，则H2S的产生量为0.037t/a，NH3的产生量为0.6t/a。

项目养殖过程中恶臭气体产生及排放情况具体见表

- 项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 主要污染物 | 污染源 | 产生量 | 拟处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg/d） | (t/a) |  | （kg/d） | (t/a) |
| NH3 | 养殖区 | 2.03 | 0.74 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.6 | 0.22 |
| H2S |  | 0.16 | 0.06 |  | 0.055 | 0.02 |
| NH3 | 污水处理系统 | 2.14 | 0.78 | 喷洒除臭剂，设施绿化带，去除率可达70%， | 0.642 | 0.234 |
| H2S |  | 0.008 | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 |
| NH3 | 固粪处理区 | 1.68 | 0.6 |  | 0.5 | 0.18 |
| H2S |  | 0.1 | 0.037 |  | 0.03 | 0.011 |
| NH3 | 全厂 | 5.85 | 2.12 | / | 1.742 | 0.634 |
| H2S |  | 0.268 | 0.1 | / | 0.088 | 0.012 |

（3）沼气燃烧废气

项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分用于使用火炬燃烧排空。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

沼气灶和火炬温度一般为600～700℃，当燃烧温度低于1400℃时基本不会产生氮氧化物，沼气燃烧废气主要为SO2，燃烧的沼气量为83300m3/a，根据质量平衡定律计算出SO2产生量=H2S产生量/34*64，产生SO2量83300×16×10-6×64÷34=2.5kg/a，即0.0025t/a。

（5）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员15人，食堂每天供应三餐，类比牧原食品股份有限公司其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.375kg/d、0.14t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.01kg/d、0.004t/a。项目废气量为2000m3/h，每天运行4h，则油烟产生浓度为2.0mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0004t/a，排放浓度为0.14mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5 mg/m3要求，实现达标排放。

- 厨房油烟产生与排放情况

| 污染源 | 用油指标 (g/人·d) | 定员 | 耗油量 (t/a) | 油烟挥 发系数 | 油烟产生量 (t/a) | 产生浓度 (mg/m3) | 油烟排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 25 | 15 | 014 | 3% | 0.004 | 1.4 | 0.0004 | 0.14 |

（6）无害化处置车间废气

本项目设置1台病死猪高温无害化处理机，处理病死猪，高温处理机采用高温生物降解处理法处理病死猪，处理机在运行过程中为全密闭，处理过程中产生的废气经排气系统排出。本项目高温无害化处理机废气排放源强类比绵竹德康生猪养殖有限公司在绵竹市绵源镇三泉村的养殖场设备的监测数据。该厂设计存栏母猪5000头，存栏量及出栏量与本项目相当，其配备的病死猪高温无害化处理机同本项目配备的设备属于同一生产厂家生产的同一型号设备，故具有可类比性。

经类比病死猪高温无害化处理机监测数据，NH3产生速率为2.8×10-4~3.3×10-4kg/h，H2S产生速率为5.2×10-5~6.0×10-5 kg/h。本项目取NH33.0×10-4kg/h(0.0026t/a)，H2S6×10-5kg/h(0.0005 t/a)。处理机配备水喷淋+生物除臭装置处理臭气，臭气去除效率可达到70%。处理后排放量为NH39×10-5kg/h(0.0008t/a)，H2S1.8×10-5kg/h(0.0001t/a)。

项目建成后全厂废气污染物产排情况见表。

- 项目建成后全厂废气污染物产排情况一览表

| 产生部位 | 主要污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区无组织废气 | NH3 (t/a) | 2.12 | 1.486 | 0.634 |
|  | H2S (t/a) | 0.1 | 0.088 | 0.012 |
| 沼气燃烧 | SO2(kg/a) | 0.0025 | 0 | 0.0025 |
| 病死猪无害化处理机 | NH3 (t/a) | 0.0026 | 0.0018 | 0.0008 |
|  | H2S (t/a) | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 |
| 食堂油烟 | 油烟(t/a) | 0.004 | 0.0099 | 0.0004 |

3.4.2.2废水污染物

（1）项目养殖废水

A、猪尿

本项目投入运营后年存栏怀孕猪1440头、育肥猪8400头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算夏季猪尿产生量为55.1m3/d，非夏季猪尿产生量34.1m3/d，全年猪尿产生量为15008.5m3/a。

- 猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） | 用水单位 （头） | 排尿量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | （m3/a） |
| 怀孕猪 | 8.97 | 5.9 | 1440 | 12.9 | 8.5 | / |
| 育肥猪 | 5.023 | 3.052 | 8400 | 42.2 | 25.6 | / |
| 合 计 | 55.1 | 34.1 | 15008.5 |
| 备注：夏季按122d计算，其他季节为243d。 |

B、猪舍冲洗废水

依据牧原公司已建养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。猪舍冲洗水中新鲜水和沼液比例是6:5，猪舍冲洗用水总量为1332m3/a，其中新鲜水用量为726m3/a，沼液回用量为606m3/a，冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为1065.6m3/a（2.9m3/d）。

C、员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至盖泻湖沼气池进行处理。

本项目员工人数为15人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为1.8m3/d、67m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.44m3/d、525.6m3/a。

D、猪粪带入盖泻湖沼气池的废水

本项目采用干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，经固液分离后，猪粪运至固粪处理区制有机肥基肥，污水进入黑膜沼气池进行处理。项目年产生猪粪3770t/a，猪粪含水率80%，猪粪带入污水量为8.3m3/d、3016m3/a。

E、无害化处理中心废水

本项目无害化处理中心采用化制法处理本厂区病死猪及胎盘，本工程化制烘干过程通过高温高压真空对物料进行加热，化制烘干过程完成后，物料的含水量由70%降至10%。化制烘干过程温度为140℃，化制烘干过程中的水份以蒸汽形式排出，水蒸汽经冷凝后成为废水，通过真空泵送入污水处理站进行处理。按项目年处理本项目病死猪14.8t/a计，则冷凝废水产生量为9.9m3/a，0.027m3/d。

无害化车间清洗废水：按照卫生防疫的需要，每日需对车间地面进行一次冲洗，车间冲洗水量按照3.75L/m2计算，无害化车间总占地面积100m2，则冲洗用水量为0.4m3/d，146m3/a。。

综上，无害化处置中心年废水量为155.9m3/a。主要污染物浓度为COD 700mg/L、BOD5350mg/L、氨氮 40mg/L、SS 200mg/L。

（2）污水水质分析

A养殖废水

项目养殖废水总量为19090.1m3/a。根据牧原食品股份有限公司其他已建成运行养殖场废水产生情况，养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L，经过固液分离器进入沼气池后废水水质为COD15000mg/L、BOD5 6000mg/L、SS78000mg/L、NH3-N1000mg/L。废水经“黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”工艺处理后，废水中主要污染物浓度约为COD3000mg/L、BOD51400mg/L、SS2000mg/L、NH3-N900mg/L。

B生活污水

生活污水产生量为1.44m3/d、525.6m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L。

C无害化处置车间废水

无害化车间清洗废水：废水排放量为155.9m3/a，主要污染物浓度为COD 700mg/L、BOD5350mg/L、氨氮 40mg/L、SS 200mg/L。

根据牧原公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为19772m3/a，夏季88m3/d，其他季节50.6m3/d。

本项目采取环保部认定的干清粪工艺，盖泻湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泻湖沼气池进行30天厌氧发酵处理，盖泻湖沼气池设计容积为24107m3，满足夏季最大容纳30天共2640m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入盖泻湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于沼气池暂存，不外排。工程盖泻湖沼气池设计水力停留时间为30天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经收集池均匀水质水量，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。项目废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%。

项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表3-17。

- 工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 19772 | COD | 15000 | 296.58 | 0 | 采用“固液分离+黑膜沼气池厌氧处理”工艺，农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 6000 | 118.63 |  |  |
|  |  | SS | 7800 | 154.22 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1000 | 19.77 |  |  |
| 生活污水 | 525.6 | COD | 300 | 0.16 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.08 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.11 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.02 |  |  |
| 无害化车间废水 | 1559.6 | COD | 700 | 1.09 |  |  |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.55 |  |  |
|  |  | SS | 40 | 0.06 |  |  |
|  |  | NH3-N | 200 | 0.31 |  |  |
| 混合后废水 | 27740 | COD | 10736 | 297.83 |  |  |
|  |  | BOD5 | 4299 | 119.26 |  |  |
|  |  | SS | 5566 | 154.39 |  |  |
|  |  | NH3-N | 725 | 20.1 |  |  |

3.4.2.3噪声排放情况

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表3-18。

- 工程主要噪声源强一览表

| 噪声来源 | 种类 | 产生 方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 65 |
| 固粪处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

3.4.2.3固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

（一）猪粪和沼渣

（1）猪粪(S1)

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表3-19。

- 猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头·d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头·d） | 猪粪便产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 怀孕猪 | 1440 | 2.5 | 1.276 | 1.8 | 670.7 |
| 育肥猪 | 8400 | 2 | 1.011 | 8.5 | 3099.7 |
| 合计 | / | / | 10.3 | 3770.4 |

项目年产生猪粪3770t/a，猪粪含水率80%，猪粪干重为754t/a（2.07t/d）。项目采用干清粪工艺，经固液分离机分离出猪粪，分离率为50%，被分离出来的猪粪干重为377t/a，总重为1077t/a（含水率为65%），剩余的猪粪2693t/a（干重为377t/a，1.03t/d）进入黑膜沼气池进行厌氧反应。固液分离机分离出来的猪粪产生后经收集运往固粪处理区堆肥处理后作为有机肥基肥外售。

经分离后的猪粪通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥基肥。有机肥基肥产生量按原料总量的50%计，项目发酵后的固体有机肥基肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售，有机肥基肥产生量为188t/a。

（2）沼渣

项目进入盖泻湖沼气池猪粪干重为377 t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为640t/a。沼渣收集后送至收集池固液分离机分离自然风干到含水率60%，作为有机肥基肥外售，有机肥基肥产生量为452t/a。

（3）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。类比现有规模化养殖场生产情况，评价按表中死亡率及重量计。

- 各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 存栏量（头） | 批次（批/a） | 平均死亡率 | 平均重量（kg/头） | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 1440 | / | 1% | 120 | 14 | 1.68 |
| 育肥猪 | 8400 | 3 | 1% | 50 | 52 | 12.6 |
| 合计 | / |  | / | / | / | 14.28 |

经计算项目产生病死猪尸体14.28t/a，运送到场区内自建无害化处理中心处理。项目在厂区设置一台病死猪高温无害化处理机，处理后固体残渣产生量约为处理前重量的80%，即为11.4t/a。该部分残渣作为有机肥原料，外售给有机肥生产厂家。

（4） 疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.13t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由交由新蔡县中绿环保科技有限公司处置。

（5）废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.1t。

（6）生活垃圾

生活垃圾产生系数按1kg/d人计，本项目建成后拟聘职工15人，则场区职工生活垃圾产生量为15kg/d、5.5t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3-21。

- 固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 3770 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 盖泻湖沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 377 | 固液分离作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 14.28 | 交场区内自建无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.13 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 5.5 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 4167.1 | / | / |

## 2.4 项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表3-22。

- 项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3（mg/L） | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3（mg/L） | 排放量 （t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖区无组织废气 | NH3 | — | 2.12 | 1.486 | — | 0.634 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.1 | 0.088 | — | 0.012 |  |
|  | 沼气燃烧废气 | SO2 | — | 0.0023 | 0 | — | 0.0023 | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.0 | 0.011 | 0.0099 | 0.2 | 0.0011 | 油烟净化器 |
|  | 无害化车间废气 | NH3 | — | 0.0026 | 0.0018 | — | 0.0008 | 加强绿化，无组织排放 |
|  |  | H2S | — | 0.0005 | 0.0004 | — | 0.0001 |  |
| 废水 | 废水量 | - | 27740 | 27740 | — | 0 | 采用“固液分离+黑膜沼气池厌氧处理”工艺，农肥施用季节做农肥，雨季由沼气池暂时贮存，不外排 |
|  | COD | 10736 | 297.83 | — | — | 0 |  |
|  | BOD5 | 4299 | 119.26 | — | — | 0 |  |
|  | SS | 5566 | 154.39 | — | — | 0 |  |
|  | NH3-N | 725 | 20.1 | — | — | 0 |  |
| 固体废物 | 清出猪粪 | — | 3770 | 3770 | — | 0 | 堆肥后作为基肥外售 |
|  | 沼渣 | — | 377 | 377 | — | 0 |  |
|  | 病死猪尸体 | — | 14.28 | 14.28 | — | 0 | 场区内自建无害化处理中心处置 |
|  | 生活垃圾 | — | 5.5 | 5.5 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.13 | 0.13 | — | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

# 环境现状调查与评价

## 4.1区域自然环境概况

4.1.1地理位置

驻马店市位于河南省中南部，东经 113°10ˊ～115°12ˊ、北纬 32°18ˊ～33°35ˊ。东西长 191.5km，南北宽 137.5km，总面积 15095km2，占全省总面积的 8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河， 南邻信阳市，现管辖遂平、西平、上蔡、平舆、新蔡、正阳、泌阳、汝南、确山九县和驿城区。

平舆县位于河南省东南部，黄淮海平原腹心地带，隶属于驻马店市。地理坐标在东径 114°24′~114°55′，北纬 32°44′~33°10′之间，地处两省（河南、安徽） 三市（驻马店、周口、阜阳）交汇处，东界新蔡县、安徽省临泉县，西连汝南县，北部和上蔡县、项城市接壤，南部和正阳县相连。县城居于县域中心位置， 距省会郑州市 280km，距驻马店市 60km，距汝南县城 28km，距新蔡县城 42km， 距临泉县城 80km，距项城县城 80km，距上蔡县城 62km。平舆县境东西宽46.8km，南北长 45km，土地面积 1282km2。

本项目位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西。项目地理位置见附图一。

### 4.1.2地形地貌

平舆县地处黄淮海平原的腹心地带，地势平坦，县域西部稍高于东部，中部稍高于南北两侧，平均坡降在 1/4000 至 1/6000 之间，整个县域地貌呈现出岗地和泊洼相间的形态，县域内岗地主要分布在洪河、汝河之间和洪河左岸地区，面积约 966km2，占全县总面积的 75.4%，泊洼地主要分布在洪河、汝河的一些中型支流河道两岸，面积约为 316km2，占全县总面积的 24.6%。

本项目位于平舆县，区域地貌为淮河冲湖积平原区，主要是淮河泛滥冲洪积及湖积而成的低缓平原，地势低下而平缓，地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 4.1.3土壤

评价区土壤主要是由黄河历代泛滥沉积形成，全区土壤类型为潮土、风沙土两个土类。其中潮土类面积最大，占全区土壤总面积的 98.22%。

评价区内植被主要以人工植被为主，并有落叶阔叶林树种和绿地等。区域内以家养动物为优势种群，生物多样性组成较为简单。

### 4.1.4水文

⑴ 地表水及水资源

平舆县河流属于淮河流域的洪河、汝河水系，另有小青河从城区流经，两河均由西向东横穿县境。

洪河经平舆、上蔡两县从后刘乡殷浅村入平舆县境，至新蔡县的三岔口与汝河会合，到豫皖交界处入淮河。洪河在境内流经内流经后刘、射桥、玉皇庙、庙湾、高杨店、东皇庙、杨埠、双庙九个乡，长 50.2km，流域面积 939km2,占全县总面积的 73%，1975 年 8 月 10 日最大流量为 610m3/s,年均过水量5.43亿m3。主要支流有小青河、荆河、南马肠河、北马肠河、东草河(上游称马港)、大黄港、倪港、龙王庙港、陈寺港、小清港、崔房庄港、蔡营港等。

汝河，古称“汝水”，发源于泌阳县北部的王峰山区，经板桥水库、宿鸭湖水库， 从老王岗乡黄湾村入平舆县境。沿老王岗乡、西洋店乡西南部边缘至蛟停湖入新蔡县境。境长 20.54km，流域面积 290km2。占全县总面积的 22.6%。50 年代初,最大可能过流量 1850m3/s，年平均过水量 3.1 亿m3。支流有柳港、朱港、方良河、詹港、董港、王港、甘港、黄破港、李港、丁港、王湾港、黄李庄港、黄寨东港、李寨港、刘金店港、张竹园港、郭滩港、肖柳河等。县境内原湖泊较多，今均成坡凹地，主要有跤停湖、天水湖等。泉河为第三大河流,流经杨埠和东和店两个乡镇,流域面积56.3km2。

平舆县水资源总量为 29.247 亿m3，其中地表水资源量为 12.227 亿m3，地下水资源量为 17.02 亿m3，地表水资源量大部分为过境水量，由于缺乏拦蓄工程和水质污染，可利用量很少，自产地表水可利用量为 1.285 亿m3；引用外水量由于宿鸭湖水库为年调节水库，加之灌溉设施落后，年均仅有0.687亿m3可用，地下水资源量可利用量为 1.8738亿m3，水资源可开发利用量为 3.8458 亿m3，人均和亩均水资源量在全省处于中等水平。

（2）地下水

平舆县内地下水资源丰富,水质较好，分布均匀，且利于开采利用。全县可开采利用资源总量为 30720.3 万 t/a，现已开采 1562.9 万 t/a，剩余可采资源为 15098.5 万t/a。水质属重碳酸盐淡水，pH 值在 6.8～7.4 之间，没有毒物，且含有丰富的铁、锌、钾、钠等微量元素。

本项目畜禽粪便贮存满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。

4.1.5地下水环境

### 平舆县内地下水资源丰富,水质较好，分布均匀，且利于开采利用。全县可开采利用资源总量为30720.3万t/a，现已开采1562.9万t/a，剩余可采资源为15098.5万t/a。水质属重碳酸盐淡水，pH值在6.8～7.4之间，没有毒物，且含有丰富的铁、锌、钾、钠等微量元素。

### 4.1.6气象与气候

### 平舆县属于北温带季风气候，是亚热带向暖温带过渡的地区，兼有两种气候带的特点。多年年平均温度在14.8℃，平均无霜期为229天，平均日照时数2131小时，年平均降雨量893.1mm，平均风速3.4m/s，全年风向变化明显，冬季多北风或偏北风，夏季多南风或西南风，春季多东风或东南风，秋季多西风或西北风，极端最大风速20m/s。

### 根据平舆县气象局提供的资料，平舆县主要气象特征值如下：

### 气温：最高气温38.4℃，最低气温－10.2℃，年平均气温14.8℃；

### 降水：年平均降水量932.9mm，年最大降水量1473.2mm。

蒸发量：平均年蒸发量1581.11mm。

### 4.1.7生物资源

### 平舆县为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

### 项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。

### 区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。

## 4.2区域主要环境问题

根据调查，项目区地处农村，项目场区边界500m范围无工业污染源及养殖场污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1  环境空气质量现状调查与评价

#### 4.3.1.1环境空气质量达标区判定

根据平舆县环保局发布的《2018年平舆县环境状况公报》，平舆县2018年大气基本污染物环境质量现状值如下表4-1。

- 大气基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 75 | 70 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 84 | 35 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 66 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 75 | 40 | 超标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 2.7mg/m3 | 4mg/m3 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 45 | 160 | 超标 |

根据《2018年平舆县环境状况公报》，全县城市环境空气质量首要污染物为PM2.5，PM2.5、PM10存在一定程度超标现象，项目所在区属于不达标区，为了进一步改善区域环境空气质量，驻马店市发布了2019年大气污染防治攻坚战实施方案，根据该实施方案，为有效治理大气污染，其主要采区措施如下：

1、加强工业企业用煤管理，开展秋冬季燃煤散烧治理专项检查。以秋冬采暖季为重点，开展执法检查，确保重点耗煤企业煤炭质量符合商品煤质量要求。

2、扩大天然气利用规模，加快推进乡镇天然气利用工程建设；大力发展县域低风速平原风电项目，推进垃圾发电建设项目进度。

3、持续打击“散、乱、污”企业，大力淘汰低效过剩产能。推进重点企业清洁生产审核。

4、坚持统筹“油、路、车”协同治理，以柴油车（机）达标排放为主线，建立健全严格的机动车和非道路移动机械全防全控环境监管制度，全链条治理柴油车（机）超标排放，明显降低污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善。

5、开展国省交通干线公路扬尘专项整治，全面做好普通公路清扫保洁工作，重点加强对绕城区国省干线公路的扬尘清扫清洗力度，有效减少绕城、环城国省干线公路的起尘量。

6、强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，开展扬尘污染防治宣教工作，对于施工扬尘，针对全市所有在建工程和拆迁工程开展一线工人的扬尘污染防治技术培训。

7、持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，不断完善秸秆收储体系，进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，加快推进秸秆综合利用产业化。

8、加强农机作业扬尘治理。加强“三夏”（夏收、夏种、夏管）、“三秋”（秋收、秋耕、秋种）农机作业指导，特别是小麦、花生收获季节，要充分利用无风天气，集中组织机械高效作业，大风天气尽量管控、减少作业，有效抑制农机作业粉尘排放。

根据《大气污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求，在充分采取相关治理措施的情况下，可进一步提高平舆县全年空气优良天数。确保环境空气量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准的要求。

#### 4.4.1.2其它污染物环境空气质量现状监测

（1）监测点位、监测因子

本项目特征因子为NH3、H2S，结合本项目所在区域主导风向，选择场址及下风向设置3个监测点位。各监测点位功能特征及位置详见表4-2。

- 环境空气监测点位布设情况一览表

| 编号 | 检测点名称 | 检测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北范庄 | H2S、NH3 |
| 2 | 苏周庄 |  |
| 3 | 大唐庄 |  |

（2）监测时间及监测频率

本次环境空气质量现状由河南政检检测研究院有限公司于2020年4月12日-4月18日进行了监测，监测的同时，测量风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等常规气象要素。各因子的监测频率见表。

- 环境空气质量现状监测频率一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均浓度 | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不小于45min |
| H2S | 1小时平均浓度 | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不小于45min |

（3）监测因子分析方法

监测因子的监测分析方法见表4-4。

- 环境空气质量现状监测分析方法

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | 《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.021mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 0.001mg/m3 |

（4）评价方法

根据监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对环境空气质量现状进行评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——i污染物的单因子污染指数

Ci——i污染物的实测浓度，单位：mg/Nm3

Si——i污染物的评价标准，单位：mg/Nm3

（5）监测结果统计及评价

本次环境空气质量现状监测数据统计分析结果见表。

- 环境空气质量特征因子现状监测结果统计一览表

| 监测项目 | 点位 | 浓度值范围 （mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 超标率 （%） | 最高单因子 污染指数 | 最大 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 北范庄 | 0.023~0.077 | 0.20 | 0 | 0.39 | / |
|  | 苏周庄 | 0.023~0.07 |  | 0 | 0.36 | / |
|  | 大唐庄 | 0.023~0.075 |  | 0 | 0.38 | / |
| H2S | 北范庄 | 未检出 | 0.01 | 0 | / | / |
|  | 苏周庄 | 未检出 |  | 0 | / | / |
|  | 大唐庄 | 未检出 |  | 0 | / | / |

由监测结果可知，各监测点位NH3、H2S、臭气浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

### 4.4.2  地表水质量现状调查与评价

#### 4.4.2.1  监测断面位置及功能

地表水质量现状检测共布设2个检测点位，具体检测方案情况见4-6。

- 地表水监测断面布设情况一览表

| 编号 | 检测点 | 取水位置 | 检测频率 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧无名沟沿项目上游500米 | 西侧无名沟沿项目上游500米 | 检测3天，每天采样1次 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群，同时记录河流流速。 |
| 2 | 西侧无名沟沿项目下游500米 | 西侧无名沟沿项目下游500米 |  |  |

#### 4.4.2.2  时间及监测频率

地表水环境质量现状监测于2020年03月13日～15日进行了监测，连续监测三天，每天报一组有效数据。

#### 4.4.2.3  监测因子分析方法

地表水各监测因子的分析方法见表4-7。

- 地表水各监测因子分析方法一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) | 多参数水质流动测定仪/HQ30D | 0.1pH |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 分光光度计/T6新悦 | 0.025mg/L |
| 耗氧量（CODMn法） | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 2mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB T 11893-1989 | 分光光度计/T6新悦 | 0.01mg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵和滤膜法（试行）HJ/T347-2007 | 生化培养箱 | 20个/L |
| 流速 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 | 流量计 | 0.1m/s |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 分光光度计/T6新悦 | 0.05mg/L |
| COD | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4 mg/L |

#### 4.4.2.4  评价方法

根据监测结果，采用水质指数法，对照评价标准对地表水环境质量现状进行评价， 一般水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式如下：

Si, j=Ci, j/Csi

式中，Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，单位：mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，单位：mg/L。

pH值的指数计算公式：

式中，SpHj——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj ——pH实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu¬——评价标准中pH值的上限值。

#### 4.4.2.5 监测结果统计及评价

本次地表水环境质量现状监测数据统计分析结果见表4-8。

- 地表水环境质量现状监测结果统计一览表

| 监测点 | 项目 | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 无名沟沿项目上游500米 | 均值 | 7.2 | 20.7 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | 1.035 | 0.35 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | 0.035 | / | 0.2 | / | 0.4 | / |
| 无名沟沿项目下游500米 | 均值 | 7.3 | 26.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 未检出 |
|  | 标准指数 | // | 1.315 | 0.475 | 1.4 | 1 | 1.6 | 未检出 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0.315 | / | 0.4 | / | 0.6 | / |

由表可以看出，各断面COD、总氮监测因子出现不同程度超标，其他监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，超标原因主要为沿途农业生产废水、固废的排放，导致部分因子超标。

为了进一步解决小洪河水质超标问题，平舆县人民政府于2016年3月25日发布了《平舆县碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》，方案指出到2020年，全线水环境质量得到阶段性改善。辖区内河流水质优良(达到或优于Ⅲ类，下同)比例总体达到60%以上，污染严重水体较大幅度减少。到2030 年，力争全县水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。河流水质优良比例总体达到70%以上，丧失使用功能的水体基本消除，中心城区黑臭水体总体得到消除，研究建立流域水生态环境功能分区管理体系。对化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的主要污染物采取针对性措施，加大整治力度。2016 年完成辖区内总磷排放源调查及整治工作。到2020 年，辖区内河流水质进一步改善。小洪河属于淮河流域，在监测断面水质目标要求是2016 年至2018 年要求达到地表水Ⅳ类标准，到2019 年要求达到地表水Ⅲ类标准。

### 4.4.3  地下水环境质量现状调查与评价

#### 4.4.3.1  监测点位及监测因子、时间、频率

根据工程纳污水体及周围水文地质情况，本次评价设置3个地下水水质监测点，于2020年01月08日～09日进行监测。

地下水监测点位布设情况见表4-9。

- 地下水监测点位布设情况一览表

| 编号 | 监测点 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 贺坡 | 北 | 940 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、铅、铁、锰、铜、锌、砷、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共20项，同时记录井深和水位、水温、坐标 | 连续监测2天，每天采样1次 | 背景点 |
| 2# | 大唐庄 | 东 | / |  |  | 下游水质监测点 |
| 3# | 苏周庄 | 南 | 810 |  |  | 下游水质监测点 |

#### 4.4.3.2  监测因子分析方法

地下水各监测因子的分析方法见表4-10。

- 地下水各监测因子分析方法一览表

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐 | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.5mg/L |
| 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 | / |
| 细菌总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | / |
| 氟 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.2mg/L |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 2.5μg/L |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 铜 | 螯合萃取法 | GB/T 7475-1987 | 1.0 µg/L |
| 锌 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.004 mg/L |
| 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.01mg/L |
| 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 1.0μg/L |
| K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.01mg/L |
| Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.01mg/L |
| Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.02mg/L |
| Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.002mg/L |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 1mmol/L |
| HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 1mmol/L |
| Cl- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
| SO42- | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.018mg/L |

#### 4.4.3.3  评价方法

根据监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对地下水环境质量现状进行评价，计算公式如下：

常规污染物（pH值除外）：

Pi=Ci/Csi

式中，Pi——第i种污染物的单项水质指数，无量纲

Ci——第i种水质因子的监测浓度值，单位：mg/L

Csi——第i种水质因子的标准浓度值，单位：mg/L

pH的标准指数：

式中，PpH——pH的标准指数，无量纲

pH——pH实测值

pHsu——标准中规定的pH值上限

pHsd¬——标准中规定的pH值下限

水质评价因子的标准指数大于1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。

#### 4.4.3.5  监测结果统计及评价

本次地下水环境质量现状监测数据统计分析结果见表4-11。

- 地下水环境质量现状监测结果统计一览表       （单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外）

| 点位 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32-(mmol/L) | HCO3-(mmol/L) | CL- | SO42- | 氟化物 | 挥发性酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贺坡 | 最大值 | 1.56 | 64.3 | 38 | 27 | 未检出 | 7.61 | 19 | 12.1 | 0.41 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | / | / | / | / | / | / | 0.076 | 0.049 | 0.41 | / |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 大唐庄 | 最大值 | 1.71 | 65.1 | 35 | 25 | 未检出 | 7.33 | 26 | 12.5 | 0.37 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | / | / | / | / | / | / | 0.104 | 0.05 | 0.37 | / |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 苏周庄 | 最大值 | 1.72 | 69.5 | 38 | 28 | 未检出 | 7.67 | 25 | 11.8 | 0.22 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | / | / | / | / | / | / | 0.1 | 0.048 | 0.22 | / |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价标准 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | 1.0 | 0.002 |

- 地下水环境质量现状监测结果统计一览表       （单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外）

| 点位 | 项目 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 镉 | 铁 | 总硬度 | 耗氧量 | 溶解性总固体 | 铅 | 铜 | 菌落总数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贺坡 | 最大值 | 1.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 431 | 0.7 | 352 | 未检出 | 0.021 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0.065 | / | / | / | 0.96 | 0.23 | 0.352 | / |  | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 大唐庄 | 最大值 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 442 | 0.9 | 335 | 未检出 | 0.018 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0.699 | / | / | / | 0.98 | 0.3 | 0.353 | / |  | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 苏周庄 | 最大值 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 443 | 0.9 | 352 | 未检出 | 0.015 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0.026 | / | / | / | 0.98 | 0.3 | 0.352 | / |  | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价标准 | 20 | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 450 | 3.0 | 1000 | 0.01 | 1.0 | 100 |

- 地下水环境质量现状监测结果统计一览表       （单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外）

| 点位 | 项目 | 氨氮 | 六价铬 | PH | 氰化物 | 总大肠菌群 | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 水位（米） | 井深（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贺坡 | 最大值 | 0.363 | 未检出 | 7.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 50 |
|  | 均值标准指数 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率（%） |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数（倍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 大唐庄 | 最大值 | 0.350 | 未检出 | 7.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 55 |
|  | 均值标准指数 | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数（倍） | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 苏周庄 | 最大值 | 0.338 | 未检出 | 7.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 55 |
|  | 均值标准指数 | 0.68 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价标准 | 0.5 | 0.05 | 6.5~8.5 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.001 | / | / |

由表4-11~4-13的监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，地下水质较好。

### 4.4.4  声环境质量现状监测与评价

#### 4.4.4.1  监测点位布设

根据项目厂址周围环境实况，本次评价声环境监测点在厂界四周各设置一个监测点（共四个监测点），监测点位布设情况见附图四。

#### 4.4.4.2  监测时间及监测频率

连续监测2天，每天昼、夜各监测一次。于2020年04月14日～2020年04月15日对布设点位进行监测。

#### 4.4.4.3  评价方法

根据声环境现状监测结果，采用等效声级法，结合噪声评价标准，对厂址声环境质量现状进行评价。

#### 4.4.4.4  评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，本次声环境质量评价标准见表4.4-14。

- 声环境质量评价标准

| 声环境功能区类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

#### 4.4.4.5  监测结果统计及评价

本次声环境质量现状监测数据统计分析结果见表4-15。

- 声环境质量现状监测结果统计一览表

| 监测位置 | 2020.04.14 | 2020.04.15 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| 东厂界 | 45 | 38 | 42.2 | 38.3 |
| 西厂界 | 43.5 | 38.6 | 44 | 39.6 |
| 南厂界 | 44 | 35.8 | 43.7 | 41.4 |
| 北厂界 | 42.4 | 37.9 | 44.2 | 40 |
| 标准限值[dB(A)] | 55 | 45 | 55 | 45 |

由表可以看出：项目厂址四周声环境质量现状昼、夜监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。

### 4.4.5  土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.4.5.1  监测点位、监测因子

依据《土壤环境评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境质量现状监测取项目占地范围内4个采样点，占地范围外取2个采样点，具体采样点布设情况见表4-16。

- 土壤监测点布设情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 布点类型及数量 | 监测因子 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区内 | 3 个柱状样点 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、锌、镍 | 表层样应在 0~0.2m 取样；柱状样通常在 0~0.5m、 0.5~1.5m、 1.5~3m 分别取样，可根据基础埋深、土体构型适当调整/ |
|  |  | 1 个表层样点 |  |  |
|  | 场区外 （东侧消纳地） | 1 个表层样点 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、锌、镍 |  |
|  | 场区外 （西侧消纳地） | 1 个表层样点 |  |  |

#### 4.4.5.2  监测因子分析方法

土壤各监测因子的分析方法见表4-17。

- 土壤各监测因子分析方法一览表

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤pH的测定 | NY/T 1377-2007 | / |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1 mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1 mg/kg |
| 铬 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 5 mg/kg |
| 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 0.5 mg/kg |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 5 mg/kg |

#### 4.4.5.3  评价方法

根据监测结果，采用标准指数法，对土壤环境质量现状进行评价，计算公式如下：

常规污染物（pH值除外）：

Pi=Ci/Csi

式中，Pi——第i种污染物的单项标准指数，无量纲

Ci——第i种因子的监测浓度值，单位：mg/kg

Csi——第i种因子的标准浓度值，单位：mg/kg

pH的标准指数：

式中，PpH——pH的标准指数，无量纲

pH——pH实测值

pHsu——标准中规定的pH值上限

pHsd¬——标准中规定的pH值下限

#### 4.4.5.4  评价标准

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准。见表4-18。

- 土壤环境现状评价标准       单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | ＞7.5 |
| 2 | 镉（其他） | 0.6 |
| 3 | 汞（其他） | 3.4 |
| 4 | 砷（其他） | 25 |
| 5 | 铜（其他） | 100 |
| 6 | 铅（其他） | 170 |
| 7 | 铬（其他） | 250 |
| 8 | 锌 | 300 |
| 9 | 镍 | 190 |

4.4.5.5  监测结果统计及评价

本次土壤环境质量现状监测数据统计分析结果见表4-19。

- 土壤环境质量现状监测结果统计一览表  单位：mg/kg，pH除外

| 采样位置 | pH | 铅 | 锌 | 砷 | 汞 | 铬 | 铜 | 镍 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | ＞7.5 | 170 | 300 | 25 | 3.4 | 250 | 100 | 190 | 0.6 |
|  | 6.5-7.5 | 120 | 250 | 30 | 2.4 | 200 | 100 | 100 | 0.3 |
| 场址 | 1#柱状样 0-0.5m | 7.51 | 13.6 | 25.7 | 未检出 | 未检出 | 67 | 15 | 23 | 0.011 |
|  | 1#柱状样 0.5-1.5m | 7.37 | 14.4 | 27.2 | 未检出 | 未检出 | 71 | 17 | 28 | 0.015 |
|  | 1#柱状样 1.5-3.0m | 7.34 | 15.7 | 32.1 | 未检出 | 未检出 | 78 | 18 | 32 | 0.018 |
|  | 2#柱状样 0-0.5m | 7.52 | 12.7 | 24.0 | 未检出 | 未检出 | 69 | 18 | 17 | 0.012 |
|  | 2#柱状样 0.5-1.5m | 7.42 | 14.7 | 25.8 | 未检出 | 未检出 | 74 | 23 | 21 | 0.019 |
|  | 2#柱状样 1.5-3.0m | 7.36 | 15.3 | 27.0 | 未检出 | 未检出 | 76 | 25 | 29 | 0.024 |
|  | 3#柱状样 0-0.5m | 7.56 | 12.6 | 22.7 | 未检出 | 未检出 | 52 | 20 | 26 | 0.016 |
|  | 3#柱状样 0.5-1.5m | 7.36 | 13.5 | 24.0 | 未检出 | 未检出 | 59 | 21 | 27 | 0.023 |
|  | 3#柱状样 1.5-3.0m | 7.31 | 15.9 | 25.6 | 未检出 | 未检出 | 62 | 23 | 34 | 0.027 |
|  | 4#土壤层为0—20cm | 7.46 | 12.7 | 21.4 | 未检出 | 未检出 | 49 | 22 | 27 | 0.019 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 沼液消纳地东 | 土壤层为0—20cm | 7.62 | 12.9 | 22.0 | 未检出 | 未检出 | 46 | 21 | 26 | 0.016 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 沼液消纳地西 | 土壤层为0—20cm | 7.51 | 12.8 | 20.0 | 未检出 | 未检出 | 45 | 19 | 27 | 0.019 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）标准要求，项目所在区域土壤环境较好。

# 环境影响预测与评价

## 5.1营运期环境影响预测与评价

### 5.1.1环境空气影响预测与评价

#### 5.1.1.1常规气象资料分析

（1）污染气象特征

平舆县气候属于大陆性暖温带季风型的亚湿润气候，四季分明，气候温和。据平舆县气象台多年气象资料统计，城区年平均气温 14.8℃，年平均气压 1006.9hPa，年平均相对湿度 72％，年日照时数 2089 小时，平均年降水量 870.7mm，多年平均风速 3.4m/s。

（1）地面风向、风速特征

A、地面风向频率分布

平舆县春、夏、秋、冬四季及全年风频率统计值见表。

- 平舆县 2018年各季及全年风向频率（%）

| 风向 | N | NN E | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WS W | W | WN W | NW | NN W | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.09 | 6.26 | 4.35 | 3.53 | 5.96 | 3.00 | 4.32 | 4.34 | 6.54 | 5.74 | 3.54 | 3.82 | 7.37 | 4.88 | 5.18 | 4.87 | 22.21 |
| 夏季 | 6.52 | 6.74 | 6.46 | 4.87 | 4.04 | 4.88 | 5.18 | 5.45 | 7.66 | 11.74 | 8.14 | 1.93 | 2.74 | 4.59 | 4.89 | 7.04 | 7.13 |
| 秋季 | 8.77 | 8.53 | 12.09 | 3.58 | 6.08 | 3.30 | 3.85 | 4.11 | 4.67 | 3.27 | 0.55 | 2.20 | 4.11 | 9.92 | 6.87 | 7.96 | 10.14 |
| 冬季 | 14.07 | 9.70 | 4.68 | 5.34 | 3.91 | 1.94 | 4.86 | 3.67 | 3.37 | 3.02 | 1.64 | 0.54 | 4.93 | 6.18 | 7.01 | 8.56 | 16.58 |
| 全年 | 8.36 | 7.80 | 6.90 | 4.33 | 5.00 | 3.28 | 4.55 | 4.39 | 5.56 | 5.94 | 3.48 | 2.12 | 4.78 | 6.39 | 6.00 | 7.11 | 14.01 |

统计结果表明，评价区域全年最多风向为 N(北)，频率为 8.36%；次多风向为 NNE(东北偏北)，频率为 7.80%；依次较多的还有 NNW(西北偏北 7.11%)、NE(东北 6.90%)、WNW(西北偏西 6.39%)、NW(西北 6.00%)、SSW(东南偏南 5.94%)等。

全年风向频率较高的风向区域为 WNW－N－NE 扇形区域，风频之和为 42.56%， SE－SSW 扇形方位风频之和 20.44%。因此不难看出区域全年最多的是偏北风，次多的是东北偏北风。全年静风频率为 14.01％。

B、地面风速

依据 2016 年地面风速资料统计结果可知，该地区全年平均风速为 1.9m/s（项目所在区域多年平均风速为 3.4m/s）。各月及全年平均风速统计值见表 5-2，各季平均风速见表 5-3，各风向平均风速见表。

- 各月及全年平均风速（m/s）

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |

- 各季平均风速(m/s)

| 时间 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |

- 各风向平均风速(m/s)

| 风向 | N | NN E | N E | EN E | E | ES E | SE | SS E | S | SS W | S W | WS W | W | W N W | N W | NN W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |

#### 由以上几个表概括起来说明以下几点：

#### a: 全年平均风速 1.9m/s。

#### b: 全年中以 6 月份的平均风速最大，为 2.4m/s，其次是 12 月份，为 2.3m/s。风速最小的月份是 1 月份，为 0.9m/s。以季节比较，一年四季中以夏季风速最高，平均风速为 2.2m/s，其次是春、秋季，均为 1.8m/s，冬季是全年中风速最小的季节，为 1.7m/s。

#### c: 各风向中，次多平均风速较大，为 3.1m/s，对减轻下风方的污染有利。2）气温、气压、相对湿度、降水量、蒸发量

#### 据驻马店市和平舆县多年气象资料统计，得到的主要气象要素值见表 。

#### 3大气稳定度

#### 大气稳定度是大气湍流运动强弱的重要标志，是影响大气扩散的重要因子。按《导则》的推荐，大气稳定度的划分采用经修订的帕斯奎尔（Pasquill）法（简称 PS 法），将大气稳定度分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定六级，分别以 A、B、C、D、E、F 表示。根据 2016 年常规气象资料统计得出各季及全年大气稳定度分级。

- 多年平均气温、气压、相对湿度、降水量、蒸发量统计结果

| 月份 | 平均气温 (℃) | 平均气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量(mm) | 蒸发量(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 1017.5 | 66 | 19.5 | 58.4 |
| 2 | 2.9 | 1015.5 | 69 | 27.6 | 66.6 |
| 3 | 8.4 | 1010.9 | 70 | 47.4 | 109.0 |
| 4 | 14.9 | 1005.2 | 72 | 70.5 | 142.4 |
| 5 | 20.6 | 1000.5 | 72 | 87.4 | 189.2 |
| 6 | 25.3 | 995.8 | 67 | 115.4 | 245.2 |
| 7 | 27.2 | 993.4 | 81 | 200.3 | 195.0 |
| 8 | 26.4 | 996.5 | 82 | 176.8 | 174.3 |
| 9 | 21.2 | 1006.6 | 78 | 113.6 | 132.5 |
| 10 | 15.9 | 1010.8 | 74 | 70.9 | 113.9 |
| 11 | 9.3 | 1015.3 | 71 | 40.9 | 82.1 |
| 12 | 3.2 | 1017.3 | 67 | 15.3 | 64.3 |
| 全年 | 14.8 | 1006.9 | 73 | 985.6 | 1572.8 |

- 大气稳定度频率（％）

| 稳定度类别 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.27 | 28.29 | 10.32 | 27.94 | 19.56 | 13.62 |
| 夏季 | 2.49 | 18.52 | 8.99 | 40.35 | 22.01 | 7.64 |
| 秋季 | 0.00 | 19.75 | 6.60 | 34.41 | 29.09 | 10.15 |
| 冬季 | 0.00 | 9.87 | 8.92 | 36.30 | 31.48 | 13.43 |
| 全年 | 0.69 | 19.11 | 8.71 | 34.75 | 25.54 | 11.20 |

由上表可知，平舆县区域大气稳定度以中性类（D）频率最大，为 34.75%，其次为较稳定类(E)和不稳定类（B），分别为 25.54%和 19.11%，总体表现为中性偏稳定类。各季中，冬季和秋季除‘中性类稳定度’较高外，‘较稳定类（E 类）’出现也较高，在此气象条件下不利于污染物的扩散；春季除‘中性类稳定度’偏高外，“不稳定类”出现概率增高， 此气象条件下则有利于污染物的稀释和扩散。根据稳定度在各季节出现的频率分析，春季为污染物最有利于扩散的季节，夏季次之，冬季为最不利于扩散的时期，其次是秋季。

#### 5.1.1.2预测及环境影响分析

（1）大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

- 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

- 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |

④污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

- 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 |
| 矩形面源 | 114.515321 | 32.971463 | 48.00 | 288.00 | 310.47 | 10.00 | 0.0001 | 0.027 |

⑤项目参数

估算模式所用参数见表。

- 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41.9 °C |
| 最低环境温度 | -18.1 °C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

⑥评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

- Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 3.7389 | 1.8694 | / |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.0138 | 0.1385 | / |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为1.8694%，Cmax为3.7389μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）无组织废气厂界影响分析

本项目无组织废气根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，评价采用大气环境影响预测AERSCREEN估算模式对项目建成后无组织排放作大气环境预测。

- 污染源结果

| 下风向距离(m) | 矩形面源 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 2.1653 | 1.0826 |
| 100.0 | 2.6288 | 1.3144 |
| 200.0 | 3.5615 | 1.7808 |
| 300.0 | 3.6244 | 1.8122 |
| 400.0 | 3.3966 | 1.6983 |
| 500.0 | 3.1965 | 1.5982 |
| 600.0 | 3.0282 | 1.5141 |
| 700.0 | 2.9615 | 1.4808 |
| 800.0 | 2.9303 | 1.4651 |
| 900.0 | 2.8798 | 1.4399 |
| 1000.0 | 2.8180 | 1.4090 |
| 1200.0 | 2.6755 | 1.3377 |
| 1400.0 | 2.5814 | 1.2907 |
| 1600.0 | 2.5077 | 1.2538 |
| 1800.0 | 2.4261 | 1.2130 |
| 2000.0 | 2.3394 | 1.1697 |
| 2500.0 | 2.1223 | 1.0612 |
| 下风向最大浓度 | 3.7389 | 1.8694 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 246.0 | 246.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

由预测值可知，根据预测NH3、NH3产生的最大落地浓度为3.7389ug/m3、0.1385ug/m3，远低于厂界标准值的要求。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），大气一级评价项目需要预测计算大气环境防护距离，本项目属于二级，厂界不超标无需计算大气环境防护距离。

### 5.1.1.3污染排放量核算

### 根据大气导则附录核算污染排放量，核算结果如下。

### 无组织排放量核算

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1 | 养殖区、污水处理系统、固粪处理区 | NH3 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554 -93） | 1.5 | 0.634 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.012 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.634 |
|  | H2S | 0.012 |

### 5.1.2 地表水环境影响预测与评价

#### 5.1.2.1评价工作等级

养殖场废水经场内污水站处理后沼液作为农肥施用于附近农田。废水全部消纳利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对水环境影响评价等级划分的原则，确定拟建工程地表水环境影响评价等级为三级B。三级B地表水环境影响评价只进行依托污水处理设施环境可行性分析。本项目产生的沼液作为肥料喷施到项目周围的农田，故本次评价对沼液消纳进行分析。

#### 5.1.2.2沼液利用可行性分析

（1）农田消纳可行性分析

根据现场调查，养殖场所在区域及附近农田全部为旱地。本项目所在区域农田实行耕作制度为小麦和玉米轮作的种植方式，一季仅种植一种作物，农田采用全年耕种，一般不进行休耕。

鉴于以上情况，根据农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号）中的核算方法，核算本项目沼液需要的消纳面积。主要核算方法如下：

粪肥养分供给量=∑（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮排泄量）×养分留存率

本项目取值：存栏量9840头，氮排泄量7.0kg，养分留存率取65%，经计算得粪肥养分供给量为44.78t。本项目仅沼液进行农田施肥，分离出来的粪便等发酵后外售，故仅需要核算沼液的养分供给，沼液的养分供给取总养分供给量的50%，为22.4t。

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

本项目取值：项目所处为华北平原农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于长江下游小麦（本项目距该区最近，参照执行），产量水平在500kg/亩；对于河南省中北部夏玉米区产量水平为450~550kg/亩，本项目取500kg/亩。经查《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1，小麦100kg产量需要吸收氮量为3.0kg，玉米为2.3kg。农田一亩需要吸收的氮量为26.5kg。

施肥供给养分占比为取值45%，粪肥占施肥比例为1，粪肥当季利用率取值为30%。经计算单位土地粪肥养分需求量为39.75kg。养殖场共产生22.4t供给氮养分，需要563亩农田消纳。牧原公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周围村庄签订协议，利用附近村庄农田共1500亩农田，消纳项目产生的沼液，充分保证了消纳面积的充足。项目产生的沼液可全部被消纳。

（2）水肥平衡

经查阅资料，根据河南省气象科学研究所、中国农业科学院农田灌溉研究所、河南新乡农业水土环境野外科学观测试验站、农业水资源高效安全利用重点开放实验室联合发表的《气候变化对河南省冬小麦和夏玉米灌溉需水量的影响》（灌溉排水学报，第34卷第4期，2015年4月）：扣除降雨，冬小麦灌溉需水量为300mm，夏玉米灌溉需水量为125mm，则每年灌溉需水量为283.35m3/亩，项目配套消纳地为1500亩，灌溉总需水量为425025m3远大于沼液消纳量19772m3/a，因此沼液消纳不会引起过渡灌溉。

综上，根据项目情况结合当地资源环境特征，从土地所需养分，灌溉用水等方面核算论证，项目配套消纳土地能满足消纳要求，消纳可行。

（3）施肥规律

根据走访调研，当地群众施肥规律为：对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥（多数不进行追肥）。基肥和追肥用量比例为2：1~3：1，均为复合肥或化肥。

（4）沼液输送可行性分析

为了沼能够顺利进入农田，养殖场由场区沼液暂存池引出主管线，并分开为支管将沼液配送的农田中，根据消纳面积1500亩。沼液输送管网长度为1500m，其中干管长度700 m支管 800 m；主干管直径为110 mm，支管直径为75 mm。

支管上设有阀门及施肥口，每两个施肥口间隔50-80m。农肥利用季节农民根据自身需要由牧原公司人员配合开启阀门进行合理施用。项目沼液输送方式可行。本项目沼液通过专用管线输送，不用现有农灌溉渠排放。

#### 5.1.2.3地表水环境影响分析

（1）非正常工况

本项目事故主要考虑沼气工程处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，收集池兼做事故池，生产和生活废水先进入收集池内暂存，待沼气工程正常运行后，未处理废水再进入沼气工程进行处理。

（2）雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，工程所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液暂存池。本项目建设的沼液储存池容积为24107m3可容纳150天的沼液产生量，可满足雨季及非施肥季节沼液存储的需要。

（3）沼液施用

本项目产生的沼液通过建设的专用管线输送到田间，在需要喷施期间又管理人员配合农户合理定量喷施，直接进入农田。沼液不进入现有农灌沟渠，故沼液对地表水影响较小。

综上，项目产生的废水不会对地表水体产生影响。

### 5.1.3 地下水环境影响预测与评价

#### 5.1.3.1区域环境水文地质条件

平舆县地下水流向呈西北至东南方向。区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达 47m。地下水储存条件好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深 3～5m，单井出水量一般为 50～70m3/h。深层地下水平均埋深 55～220m，单井出水量一般为 80～100m3/h。

1、地下水类型及分布规律

根据含水介质的岩性组合特征，赋存空间的成因性质，可将区域地下水划分为松散岩类孔隙水、变质岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水。根据埋藏条件和水动力特征，可进一步将松散岩类孔隙水划分为浅层孔隙水和中深层孔隙水。

2、浅层水文地质条件

区域浅层地下水含水岩组含水介质岩性主要为：全新统、上更新统、中更新统及下更新统顶部的中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等，地下水赋存于砂层孔隙及粘性土的孔隙裂隙中，为潜水。含水岩组底板埋深变化较大，砂层分布不均匀，沿洪河河道带的腹部地带砂层累计厚度较大，一般10-20m，最厚 29.75m，西北、西南、东南边缘地带砂层累计厚度小于 10m，局部无砂层，含水介质为中、上更新统粉土、粉质粘土。

3、中深层水文地质条件

含水岩组岩性主要为下更新统含砾粗砂、中粗砂、含砾泥质中粗砂、中细砂等。中深层地下水属承压水，含水地组顶板埋深变化具带状规律，埋深小于 90m。底板埋深 15—250m，砂层分布于浅层含水岩组相近，明显受地貌形态和新构造运动控制。区内大部分砂层累计厚度为 50—60m，可见 2—8 层砂层

根据《河南省平舆县 1：100000 区域水文地质调查报告》将区域中深层含水岩组的富水性分成强富水区、富水区和中等富水区三个区段。

中深层地下水的补给：中深层地下水的补给主要是侧向径流补给。中深层地下水的径流；在天然条件下下水头梯度小，径流微弱，地下水总体流向自西向东，在县城及其周围，由于集中或开采已形成降落漏斗，由漏斗边缘向漏斗中心，水头梯度逐渐增大，径流也随之逐渐增强。

中深层地下水的排泄：中深层地下水的排泄方式有人工开采和径流排泄，由于径流迟缘径流排泄量很小，人工开采主要分布于县城区及其周围，其它各乡（镇） 为零星开采。

中深层地下水动态：天然条件下中深层地下水动态类型为补给—径流型，在县城区附近，由于人工开采影响，以径流—开采型为主。

区域内浅层含水岩组与中深层含水岩组之间，分由有厚度不均的隔水层，隔水层岩性为中更新统粘土、粉质粘土，厚度多在40m左右，埋深30—35m，向西南部埋深和厚度逐渐减小，至西南山前地带出露地表。在区域西南部的山前地区，浅层地下水得到大气降水补给，向东运移，并转化为中深层的承压水，使区域内的中深层地下水得到补充。而在区域上的其他大部分地区，因隔水层厚度、埋深都较大， 粘土层的透水性较差，天然条件下浅层与中深层地下水联系较弱。

#### 5.1.3.3项目区域污染源调查

本项目区地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。农村面源污染农田中大量使用化肥和农药，生活污水无组织排放。

#### 5.1.3.4评价工作等级等级判定及评价范围

（1）等级判别

根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），本项目属于B农、林、牧、渔、海洋类中第14条“畜禽养殖场、养殖小区”类，为III类项目，所处位置不在集中式饮用水源地准保护区、政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内；本项目所在地地下水流向为西南到东北，本项目评价范围内村庄均采用集中机井供水，属于居民分散式饮用水源，属于较敏感区，本项目地下水评价等级为三级。地下水划分工作等级表详见表5-14。

- 评价工作等级分级别

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

采用查表法确定评价范围，根据厂址及周边环境，查表确定项目地下水评价为5.8km2，范围图见图5-1。

图5-1  拟建项目地下水评价范围

#### 5.1.3.5地下水环境影响预测

本项目为生猪养殖项目，营运期间无废水排放，项目对地下水的影响主要为沼液暂存池防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：养殖场周边5.8km2的区域。预测层位为地下水的潜水含水层。

（2）预测时段

预测时段设定为发生泄漏后的100天和1000天。

（3）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液暂存池在素土压实的基础上铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：若黑膜沼气池、沼液暂存池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水层中，从而在潜水含水层中进行运移。

（4）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为COD、氨氮。

（5）预测源强及预测模式

①预测源强

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、TP和氨氮。SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。地下水的评价因子为耗氧量，为使污染因子COD后评价因子高锰酸盐指数在数值关系上对应统一，在模型计算过程中，参照国内学者胡大琼（云南省水文水资源局普洱分局）《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的高锰酸盐指数与化学需氧量线性回归方程Y=4.76X+2.61（X为高锰酸盐指数，Y为COD）进行换算。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用耗氧量代替COD，COD的浓度为19129mg/L，模拟预测时耗氧量浓度为4018mg/L，氨氮浓度为1177mg/L。

②预测模型

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下:

式中： x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

③参数确定

a.纵向弥散系数DL

根据张红志等人对不同土壤弥散系数的测点（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类土壤的弥散系数，详见表5-15。

- 各类土质弥散系数经验值一览表

| 土壤类型 | 砂土 | 粉质粘土 | 粘质粉土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（cm2/s） | 1.46×10-3 | 1.71×10-9 | 8.46×10-9 | 2.31×10-11 |

根据调查，项目区域地下含水层以粉细、中细砂为主，确定项目所在区域弥散系数为1.46×10-3cm2/s（1.26×10-2m2/d）。

b. 水力坡度

项目所在区域为黄河下游冲积平原，地形平坦，地下水的坡降很小，参考《黄河下游河道工程地质及淤积物物源分析》（ 黄河水利出版社，1997 年），水力坡降为0.1‰ ~0.36‰ ，本次预测取0.36‰ 。

c.地下水流速u

地下水流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：

u = kl/n

式中：u—地下水流速，m/d；

k—渗透系数，m/d，根据经验值取10m/d；

l—水力坡度，取值0.36‰；

n—孔隙度， 取值30%

d.参数确定

根据以上结论，确定本次地下水预测参数，其中泄露天数按照监测井例行监测周期半年一次计算，详见表5-16。

- 地下水预测参数选取一览表

| 参数 | x（m） | C0（mg/L） | D（m2/d） | T（d） | u（m/d） | 泄露天数（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 0~1000 | 耗氧量：4018；氨氮：1177 | 1.26×10-2 | 0~1000 | 0.012 | 1000 |

（6）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后10d、100d、500d、1000d等进行预测。

- 地下水预测参数选取一览表

| 污染因子 | 时间（d） 距离（m） | 10 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量（mg/L） | 0 | 4018 | 4018 | 171.4232 | 27.29611 |
|  | 10 | 0 | 0.00010737 | 461.5304 | 678.5388 |
|  | 20 | 0 | 0 | 0.1609962 | 171.9762 |
|  | 30 | 0 | 0 | 2.764472E-08 | 0.6570439 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.901666E-05 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.074186E-11 |
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮（mg/L） | 0 | 1177 | 1177 | 50.21529 | 7.9959 |
|  | 10 | 0 | 3.145144E-05 | 135.1969 | 198.7656 |
|  | 20 | 0 | 0 | 0.04716091 | 50.3773 |
|  | 30 | 0 | 0 | 8.098017E-09 | 0.192469 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.435854E-05 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.365186E-11 |
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据预测结果，非正常状况条件下，耗氧量泄露后1000d时最大超标范围为下游30m，最远迁移距离为50m；氨氮泄露后1000d时，最大超标范围为下游30m，最远迁移距离为50m；耗氧量泄露后500d时最大超标范围为下游18m，最远迁移距离为30m；氨氮泄露后500d时，最大超标范围为下游18m，最远迁移距离为30m。根据项目平面布置，项目所在区域地下水流向为西南向东北，黑膜沼气池下游20m范围在场界范围内。项目在治污区下游厂界内设置跟踪监测井，每半年监测一次，能及时发现泄漏，确保耗氧量和氨氮在厂界处的影响浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш类水标准要求。

运期间要加强对黑膜沼气池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。综上，本项目地下水环境影响是可以接受的。

#### 5.1.3.6地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内污水处理池及沼液暂存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水影响分析

场区包括养殖区、固粪处理区、污水处理区、沼液暂存池以及污水管线等，其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，针对污染途径采取相应措施处理，详见表5-18。

- 项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 |
| 2 | 沼液暂存池 | 沼液暂存池池壁在素土压实的基础上采用铺设1.5mmHDPE防渗膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，渗透系数达到1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 污水处理系统 | 黑膜沼气池采用土膜夯实+1.0mmHDPE防渗膜。防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；收集池为砖混结构并做相应的耐酸、碱表面处理，渗透系数1.0×10-7cm/s |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s。 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入污水处理系统；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |
| 7 | 危险废物暂存间 | 危险废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用贮存设施贮存危险废物。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013修订版） |

综上分析，本项目在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

（2）沼液消纳地地下水影响分析

①沼液消纳地土壤

目前本项目沼液消纳区使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质,在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。导致土壤板结，肥力下降，化肥使用过多，大量的NH4+、K+和土壤胶体吸附的Ca2+、Mg2+等阳离子发生交换，使土壤结构被破坏，导致土壤板结。大量施用化肥,用地不养地，造成土壤有机质下降，化肥无法补偿有机质的缺乏，进一步影响了土壤微生物的生存，不仅破坏了土壤肥力结构，而且还降低了肥效。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥过入农田土壤造成污染。

沼液是沼气发酵产生沼气后的残留物之一，沼液对于提高土壤中有机质的含量具有一定促进作用，有机质能吸附较多的阳离子，使土壤具有保肥力和缓冲性，它还能使土壤疏松和形成结构，从而改善土壤的物理性状，它也是土壤微生物必不可少的碳源和能源。本项目农作物以小麦、玉米为主，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。

沼液中主要含有以下三大类物质：营养物质、矿物质和活性物质。沼液中不但含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，19种氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好的促进作物生长，同时含有氨态氮有较强的防治病虫害的能力。沼液中的大最有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含最降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液暂存池引至施肥农田沼液输送管网长度为1500m，其中干管长度700 m，支管 800 m；主干管直径为110 mm，支管直径为75 mm。用作基肥，当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

③沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液暂存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水水质简单，经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除。

A.正常工况下污染源预测

据文献资料《废水中氨氮在土壤处理系统中迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即S=KdC，吸附系数Kd=0.0976；降解曲线符合一级动力学方程，即C=C0e-λt，降解系数λ=0.0324d-1。在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下大致需要6天，污染能穿透1m的包气带土层；10天能穿透2m的包气带土层；23天后污染物浓度会降为0。由此可知，NH3-N基本上不会到达地下水层，因此，本项目NH3-N排放对地下水不会产生较大影响。

另外，牧原公司对于沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B.事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存及使用单元、污水处理单元和输水管道的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解左右，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：

对场内沼液暂存池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，同时输送管道严防跑、冒、滴、漏等，防止污水渗漏对地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

④地下水的防治措施

沼液对于提高作物产量与品质提升土壤肥力促进植物种子萌发防治病虫害等方面具有积极作用，但长时间大量使用对于土壤地下水存在污染风险；农户由于自身的局限性，在实际生产中往往只关注提高作物产量，一味的加大沼液用量，而忽视了此举给地下水环境带来的不可逆污染。为了解决沼液对地下水环境的影响，建立地下水预警系统，在沼液消纳区地下水上下游建两口地下水监测井。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

（4）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③做好收集池、排水沟、沼液暂存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。收集池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上（本项目各池高出地面在50cm左右），以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④在沼液消纳区地下水的上游、下游设置两口地下水监测井，同时派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.1.4 声环境影响预测与评价

（1）预测范围及噪声预测点

由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为各厂界外200m范围内。

（2）噪声源强及声源分布

本项目噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～95dB(A)。本项目噪声源强见表5-19。

- 本项目噪声源强估算表                单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种 类 | 产生方式 | 源强 | 控制要求 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 厂房隔声 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | / | 70 |
| 粪污处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 隔声 | 65 |
|  | 铲车翻堆机 | 间断 | 80 | 厂房隔声 | 65 |
| 无害化处理机 | 风机 | 连续 | 80 | 厂房隔声 | 65 |
|  | 机械噪声 | 连续 | 75 | 减振、隔声 | 50 |

（3）评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，评价标准详见表5-20。

- 评价标准

| 场 界 | 评价标准 | 昼 间dB（A） | 夜 间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西、南、北场界 | 1类 | 55 | 45 |

（4）预测模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：

LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

- 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（5）预测结果

噪声对各场界贡献值预测结果见表5-21。

- 本项目场界噪声贡献值           单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 对预测点噪声贡献值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 37 | 达标 |
| 2 | 南场界 | 42 | 达标 |
| 3 | 西场界 | 40 | 达标 |
| 4 | 北场界 | 38 | 达标 |

本项目实施后，各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

### 5.1.5 固体废物对环境的影响分析

根据工程分析可知，本项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般废物、生活垃圾等。本项目营运期固体废物产排情况及处置措施见表5-22。

- 本项目运营期固体废物产排情况及处置措施

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 3770 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 盖泻湖沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 377 | 固液分离作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 14.28 | 交场区内自建无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.13 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 5.5 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 4167.1 | / | / |

经发酵后的猪粪及沼渣其中的病菌、含水量大幅度减少，有机质氮含量增加。猪粪及沼渣中含有的大量的氮元素，是生产有机肥料的良好的原料，故可作为有机肥原料再利用，外售给有机肥料生产厂家。发酵生产的有机肥应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）中第8.2.7款要求。目前牧原有限公司也正在积极加长产业链，筹建有机肥料场，待有机肥料场建成后，可充分保证有机肥半成品处置的可靠性。

综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响不大。

### 5.1.6土壤环境影响分析

#### 5.1.6.1土壤环境影响识别

（1）项目类型

本项目为养殖项目，规模为年出栏生猪2.5万头。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A”，本项目属于年出栏生猪5000头及以上的畜禽养殖场或养殖小区，属于II类项目。

（2）影响类型及途径

拟建项目施工期主要为厂房建设及设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。

根据项目特点分析，前期雨水、污水处理站可能会发生地面漫流、污染土壤。建设单位根据相关环保要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的防控体系，其中一级防控系统为黑膜沼气池等，二级防控系统为液暂存池。本项目通过防控系统，可以将初期雨水、厂区废水控制在场区内，有效避免或减轻初期雨水和消废水引起地面漫流、造成土壤污染。

根据项目工程分析运营期本项目对土壤环境的影响途经主要为污水处理站污水渗漏对土壤产生的垂直入渗影响。

- 项目土壤环境影响类型与影响途经表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
| 建设期 | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 运营期 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由以上分析可知，项目影响途径主要为运营期污水入渗及消纳污染物质进入土壤环境，引起土壤污染，符合《环境影响评价技术导则土壤环境》中对“土壤环境污染影响”的定义，且根据《环境影响评价技术导则土壤环境》编制说明：“按本导则定义，农业生产、畜禽养殖等农业建设项目属于土壤环境污染影响型建设项目。”因此，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

（3）污染源及污染因子

项目土壤环境污染源及污染因子识别结果参见表5-24。

- 环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集池、沼气池 | 垂直入渗 | Cd、As、Hg等 | 正常工况 |

#### 5.1.6.2现状调查与评价

（1）调查范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合工程情况，土壤现状调查范围为厂界外200m及沼液消纳范围。

（2）敏感目标

根据导则，本项目土壤环境保护目标主要为周边的农田，具体见表5-25。

- 土壤环境敏感目标一览表

| 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 环境特性 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | N/ E /S/W | 紧临 | 以农田为主 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值 |

（3）土地利用类型调查

根据现场调查，评价区土地利用类型现状主要以农用地为主。

图5-2    现状土地利用类型图及土壤评价范围

（3）土壤类型调查

驻马店市由于受生物气候、地形地貌、母质类型、河流水文和人为耕作活动的影响，致使土壤组合存在有分异，并呈现一定的规律性，以地带性黄棕壤土类为主，兼有区域性砂姜黑土、潮土、水稻土、紫色土等土类。从驻马店市的土壤类型来看，分布有黄褐土、砂姜黑土、潮土、粗骨土、黄棕壤、棕壤、水稻土、石质土、紫色土、红粘土 10 个土类，18 个亚类，33 个土属，93 个土种。其中黄褐土土类面积最大，占总耕作土壤面积的一半以上地；其次是砂姜黑土土类。

根据《河南土壤》（中国农业出版社），平舆县位于驻马店市东南部，主要分布有黄棕土、砂姜黑土、潮土 3 个大类，4 个亚类，9 个土属，36 个土种。本项目厂址附近土壤类型主要为砂姜黑土。土壤剖面照片见表 4-35。

（1）黄棕壤

黄棕壤为亚热带湿润的落叶、常绿阔叶林下的淋溶土壤，具有暗色有机质含量不高的腐殖质表层，亮棕色粘化 B 层，通体无石灰反应，pH 为微酸性，土壤剖面构型为 O-Ah-Bts-C，B 层结构体外有明显的粘粒胶膜和铁锰斑纹。剖面形态如下：

O 层：在自然植被下为残落物层，其厚度因植被类型而异。一般针叶林下较薄约 1cm，混交林下较厚，灌丛草类下最厚，可达 10~20cm。

Ah 层：呈红棕色（5YR5/2），或亮棕色（7.5YR5/4）。质地多壤质土，粒状或团块状结构，疏松，根系多向下逐渐过渡。因利用情况不同，耕种黄棕壤则为耕作表层。

Bts 层：棕色（7.5YR4/6—10YR4/6）心土层是最醒目的，该层虽因母质不同而色泽不一，但一般棱块状块状结构，结构面上覆盖有棕色或暗棕色胶膜或有铁锰核，由于粘粒的聚集，质地一般较粘重，有的甚至形粘磐层。

C 层：基岩上发育的黄棕壤，其母质仍带基岩本身的色泽，而下蜀黄土母质上 发育的土壤，则呈大块状结构，结构面上有铁锰胶膜，并有少量的灰白色 （2.5Y8/1）网纹。它是最接近中心概念的亚类，土体层次分异较明显，即 O-Ah-Bts-C 的剖面构型 。PH5.5~6.0，盐基饱 和度为 30%~75%，不含游离碳酸盐，含少量交换性铝。粘土矿物为水云母、蛭石、绿泥石和高岭石，也有少量蒙脱石。

1）颗粒组成与主要水分物理特性。表层腐殖质有一定的积聚，有机质一般为30~50g/kg，松林、灌丛及旱地仅为 15~20g/kg。质地多为壤土，较疏松，粒状块、结构。B 层粉沙粘粒之比较 A 层小，质地偏粘，为粉沙粘壤土—粉沙质粘土，较紧实，核状、块状结构，有的土体胶膜、铁锰斑明显。

2）主要化学性质。pH5.5~6.0，盐基饱 和度为 30%~75%，不含游离碳酸盐，含少量交换性铝。粘土矿物为水云母、蛭石、绿泥石和高岭石，也有少量蒙脱石。

（2）潮土

潮土是发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤。土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显。社旗县潮土分步属性特征如下：

1）有 Apk－Ap2－BCk－Cgk 剖面构型。

2）富含碳酸钙，若其为粘质土则偏高，沙质土偏低，是中性至微碱性反应。

3）可溶性盐分含量<1g/kg。

（3）砂姜黑土

砂姜黑土发育于河湖相沉积物上经脱沼泽作用而形成的半水成土，因而多分布于山前交接洼地、岗丘间洼地和河间洼地。

1）形态特征。砂姜黑土土体深厚，剖面自上而下有耕作层、亚耕层、残留黑土层、氧化还原过渡层及砂姜土层。上部 50 或 80 厘米土体以暗灰黄，橄榄棕色为主，并有 20-40 厘米不等厚的棕黑色残留黑土层；心土层呈橄榄棕色为主，有较多黄棕色锈斑或铁锰斑、灰斑，其下为橄榄棕色砂姜土层，夹有少量锈斑，铁锰斑等新生体。

由于微地形的起伏或上部土层遭侵蚀，残留黑土层出现部位及其厚度不一，砂姜土层出现部位常随黑土层厚薄而深浅也不一。耕作层以下的土体呈棱块，棱柱状结构，中、小垂直裂隙发育，可见滑擦面及楔形结构体。据微形态观察，可见较多裂隙和裂纹，粗骨颗粒边缘和裂隙壁可见大量亮线状光性定向粘粒，基质有大量纤维状光性定向粘粒，常见铁质凝团或铁锰质浓聚物。

- 一般理化性质。砂姜黑土有机质含量并不高，耕作层也不过 10-15 克每千克，黑土层仅 10 克每千克左右，往下层逐渐减少。除特殊情况外，剖面上部游离碳酸钙的含量甚低，一般在 10 克每千克以下，甚至小于 5 克每千克，剖面下部夹面砂姜的土层其含量可达 40-70 克每千克或更高；有硬砂姜的土层则可大于 100 克每千克。土壤交换量较高，一般为 20-30me/100g，剖面上部土层高于下部土层，尤以黑土层为高。土体中粗砂含量甚少，粘粒含量多在 30%以上，但也有 20%左右的土层，前者常具有变性特征。土层质地以壤质粘土、粉砂质粘壤土及粘土为主，质地层次分异不明显。粘粒的硅铝铁率、硅铝率和硅铁率均较高，分别为 3.0-3.3、3.8-4.3、13-16之间。粘粒的交换量高达 55-60me/100g。K2O 的含量多数在 26%-30%。

（4）土壤现状监测调查

#### 项目所在区域的土壤环境质量现状进行了监测，根据监测单位出具的监测报告，各监测点监测因子均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中相应标准要求，土壤现状质量较好。

#### 5.1.6.3土壤环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级为二级的建设项目，可参见附录E或进行类比分析，本次评价养殖场区土壤环境影响和沼液消纳地土壤环境影响采用类比分析进行说明。

（1）大气沉降对土壤环境影响

项目营运期产生的大气污染物主要是氨和硫化氢，以气态形式存在，沉降性较差，且不涉及土壤污染重点污染物，因此不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后土壤环境影响较小。

（2）垂直入渗对场区内土壤环境影响

根据项目土壤环境质量现状监测结果，项目占地范围内，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，表明占地范围内土壤未收到污染。

项目营运过程中，场区内除绿化用地外，均进行地面硬化防渗处理，因此产生的泄漏物料等污染物，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。场区内设置专门的粪污储存场所，且按照相应的标准进行防腐、防渗处理，因此固体废物存放中产生的渗滤液等，不会与土壤直接接触下渗。

本项目采取分区防渗的措施，根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。项目建设过程中对收集池、黑膜沼气池、沼液储存池等均进行严格的防渗，可避免废水发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。黑膜沼气池和沼液储存池一旦发生泄漏事故，沼液中主要污染物易吸附降解，在泄漏发生点周围泄漏溶液被土壤迅速吸附，随着泄漏，泄漏溶液向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。事故下泄漏对地下水影响见地下水影响预测章节。

危险废物收集后全部委托有资质的单位进行合理处置，一般固废也得全部得到合理的处理，发生随意丢弃的可能性较小。

根据《内蒙古奈曼牧原农牧有限公司三区二场生猪养殖项目变更项目竣工环境保护验收监测报告》（年存栏保育猪8800头、育肥猪16700头、年出栏5万头商品猪），赤峰绿康环境检测有限公司于2019年4月15日对场区内污水处理区进行了监测，监测结果为pH为8.73（无量纲）、镉0.15mg/kg、汞0.072mg/kg、砷1.20mg/kg、铜3.5mg/kg、铅15.4mg/kg、锌4.7mg/kg、铬16mg/kg、镍19mg/kg，能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，表明验收监测期间，污水处理区土壤未收到污染。

因此项目建成营运后，对场区内土壤环境影响较小。

（3）沼液施肥存在的土壤影响

经查阅文献资料《猪场沼液灌溉冬小麦对土壤质量的影响》（董红敏陶秀萍尚斌，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所农业部农业环境与气候变化重点开放实验室），经文献实验期间在小麦成长期，施用三次沼液，在小麦收割后对土壤进行采样检测，经检测结果显示沼液施用可增加表层土壤(0~10 cm)有机质含量，最高增幅为3.0kg/hm2；灌溉猪场沼液有降低土壤pH 值的作用，最高下降0.4个pH单位，但未发生土壤酸化；只有追施3 次沼液的处理才有土壤中明显氮积累的现象。通过以上分析说明控制沼液的合理施用，可有效的为植物生长提供充足的养分，同时可预防土壤中各种物质的积累，影响土壤环境质量。本项目沼液的使用由牧原养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

根据赖星等“连续施用沼液对土壤性质的影响及重金属污染风险评价”（水土保持学报，2018年32卷第6期）研究，当3 年沼液施用总量为（546.25~626.00）×103kg/hm2时，能显著提高土壤肥力，改善土壤结构，防止土壤生态功能遭到破坏，保障农业安全生产，但需合理配施氮肥，防止土壤养分失衡。单因子污染指数显示，土壤重金属Cd、As、Cr、Hg 为轻度污染，Pb较安全。综合潜在生态污染风险程度属轻度。沼液还田引起土壤重金属污染的风险较小，需合理管控Hg和As可能引起的土壤环境污染问题。

根据《宁陵牧原农牧有限公司平洛东年出栏14万头生猪养殖项目竣工环境保护验收调查报告》，河南昌兴科技有限公司于2019年8月9日~2019年8月10 日对项目配套农田土壤（西北侧配套农田、东南侧配套农田）进行了监测，pH 8.63~8.64，砷6.18~6.78mg/kg ， 汞0.300~0.326mg/kg ， 铅0.2~0.4mg/kg ， 镉0.13mg/kg 、铜11~15mg/kg，锌52.2~54.4mg/kg，镍27~30mg/kg，铬56~96mg/kg，从监测结果可以看出，各项指标满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 标准。

除了沼液中的重金属可能会给环境带来污染风险，沼液中的抗生素同样值得人们关注，禽畜粪便发酵过程中虽可降解某些抗生素，但仍会有少数抗生素留存于沼液中，沼肥施用后，抗生素会残存在土壤中，甚至被植物所吸收，对整体生物链产生不良作用。

本项目每年施用沼液量为281×103kg/hm2，仅为以上研究文献的40%~46%，故存在土壤重金属污染的潜在风险较小。

本项目使用牧原公司自配饲料，饲料中微量元素添加均符合国家相关标准，沼液中重金属含量较低，对土壤生态环境影响较小。

#### 5.1.6.4保护措施及对策

入渗预防措施主要为分区防渗，本项目沼液暂存池、养殖区、危险废物暂存间，均设置为重点防渗区域。防渗区具体设置情况参照地下水影响分析章节。

项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污 水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、 管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、 冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、 早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。 建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

本项目沼液的使用由牧原养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

#### 5.1.6.5跟踪监测措施

为了及时准确掌握场区及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的土壤环境长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤污染监控点，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据导则要求，结合项目特征，在厂区外布置处土壤跟踪监测点。各土壤跟踪监测布置情况见表。

- 土壤跟踪监测点布置一览表

| 序号 | 监测点位置 | 采样深度 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场区配套东、北侧消纳地 | 0.2m | 每5年监测 一次 | pH、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾、等土壤养分的跟踪监测 |

#### 5.1.6.6结论

（1）本次土壤质量现状监测结果显示，土壤各采样区相关因子均满足相应的标准要求，项目按照设计要求进行防渗处理，项目对土壤环境影响程度较小。

（2）本项目产生的废水属于有机废水不存在重金属等污染物。不涉及土壤持久性污染，易吸附降解。不会对土壤质量产生明显恶化影响，环境影响很小，在采取保护措施后影响可以接受。本项目沼液的使用由牧原养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

综合以上分析，本评价认为，项目实施后对周边土壤的累积影响是可接受的。

## 5.2施工期环境影响分析

本项目施工期间对周围环境的影响主要表现在扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 5.2.1 施工期大气环境影响分析

#### 5.2.1.1施工期扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

①动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

- 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘        （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

- 施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

②风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1 k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/吨·年；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目位于农村地区，场址周围400m范围内无居民区、商业区等环境敏感点，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

#### 5.2.1.2施工期汽车尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围环境比较空旷，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。

施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。

因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

### 5.2.2 施工期噪声环境影响分析

#### 5.2.2.1 施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表。

- 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表。

- 距声源不同距离处的噪声值            （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

#### 5.2.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5.2-5。从表中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

- 建筑施工场界环境噪声排放限值          （dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表可知，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类：昼间和夜间标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目最近的环境敏感点为西北侧420m的周厂村，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

评价建议施工单位在施工作业期间内采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备的位置。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

### 5.2.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等。建筑废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水稀释后用于周围农田施肥，不外排，对环境影响不大。

### 5.2.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

施工期建筑垃圾用于场区回填，多余部分与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

### 5.2.5 施工期生态环境影响分析

该项目场址周围大部分是农田，地形平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。项目建设对生态环境的影响主要表现为水土流失：

①开挖地表，使原有地表植被、土壤结构遭到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，加剧水土流失。

②土石方因受地形和运输条件限制，不能及时运走时在场地内堆放，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失。

为有效防止水土流失，环评建议采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。

②弃土和施工废料及时清运。

③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.3环境风险分析与评价

### 5.3.1风险调查

（1）评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

#### （2）风险潜势初判

危险物质及工艺系统危害性P的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥

100。

Q的确定见下表。

- 建设项目Q值确定表

| 序号 | 类别 | 物质名称 | 临界量（t） | 实际最大存储量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃气体 | 甲烷 | 10t | 84 | 0.84 |

本项目厂区设置一个盖泻湖沼气池，容积为24107m3，其中甲烷含量约为50%，贮存甲烷约为8.4t。经计算，本项目Q﹤1（0.84）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。

5.3.2风险识别及评价等级确定

5.3.2.1物质风险识别

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量约为50%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表。

- 甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体）。 | 燃爆危险： | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

### 5.3.2.2 环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表。

- 重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 盖泻湖沼气池 | 盖泻湖沼气池、管线 | 维护保养不当 | 盖泻湖沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

### 5.3.2.3环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价级别见下表5-35。

- 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。 |

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。项目周围300m范围内无村庄环境敏感目标。

### 5.3.3源项分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率，确定危险化学品的泄漏量，一般采取类比调查、概率法或指数确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。

（1）火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见表5-36。

- 危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 |  | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为50m，因此沼气着火时对猪舍的影响危害等级介于B、C级之间，猪舍内猪死亡概率很低。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距为450m，对人不会造成伤害。

（2）爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见表5-37。

- 冲击波危害级别对应的距离

| 损害 等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 |  |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为50m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于A和B级之间因此沼气爆炸对猪舍的影响主要为对建筑物外表及部分设备造成破坏，对猪只的影响主要是巨大的爆炸声对猪只耳膜的损害及抛射物砸伤，而且猪只受到惊吓可能会引起相互踩踏至伤、至死。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距700m，对人不会造成伤害。

（3）最大可信事故

本项目最大风险源为盖泻湖沼气池、运输管线，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫器处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。因此本项目最大可信事故定为火灾和爆炸。

发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、盖泻湖沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

（3）泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

（5）由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

### 5.3.4环境敏感点调查

### （1）大气环境风险评价范围

根据本项目评价等级简单分析，距离最近的敏感点为南593m处的苏周庄，北侧478m为贺坡村，东侧619m为大唐庄。

（2）地表水环境风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。评价范围为应满足污水处理设施环境可行性分析的要求。

（3）地下水环境风险评价范围

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。本项目位于平舆县郭楼镇，地下水流向呈西至东方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）。

### 5.3.5 环境风险管理

#### 5.3.5.1沼气泄漏预防

（1）黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

（2）黑膜沼气池施工阶段确保四周粘严，同时黑膜沼气池四周设置防护网。

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

（4）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（5）严控火源

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火；b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

（6）人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

#### 5.3.5.2收集池泄漏预防措施

（1）定期对收集池池壁及池底进行检查，发现防渗层破裂及时修补；

（2）对管道及阀门进行保养及维护，预防跑冒滴漏现象的发生；

（3）治污区设置值班人员，如发现设备运行故障及时停产检修；

（4）定期对废水处理设施下游设置的监测井取水进行监测。

#### 5.3.6.3沼液输送管道风险防范措施

为了防止沼液输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

（1）合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

（2）选用优质管材，减少管道破裂的几率。

（3）加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

评价认为采取以上措施后可有效降低沼液输送过程中发生风险的几率。

#### 5.3.5.4沼液贮存风险防范措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；③贮存设施应采取设置顶盖及围堰等防止雨水进入的措施。

本项目污水处理站沼气池、沼液存储池均采用黑膜密闭，可避免雨水进入。

项目沼液暂存池池壁在素土压实的基础上采用铺设1.5mmHDPE防渗膜进行防渗，黑膜沼气池采用土膜夯实+1.0mmHDPE防渗膜进行防渗，收集池为砖混结构并做相应的耐酸、碱表面处理。项目区各池子均做了有效的防渗措施，同时在日常运行中应定期对池底防渗膜进行检查，发现渗漏及时进行维修。在污水处理站地下水下游方位设置监测井，定期对地下水进行监测，如发现指标异常，应立即对污水处理系统进行排查检修。经过上述处理后，沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。

#### 5.3.5.5场区雨污水漏入附近河流风险防范措施

项目建成后养殖废水经污水处理系统处理后，暂存于沼液暂存池，施肥季节，通过管网输送到沼液消纳地。因沼液输送管道破裂等情况发生泄漏，可能导致沼液流入附近河流，距离项目最近的河流为柳青二支，项目沼液泄漏排入的可能性极小。但沼液大量泄漏对区域土壤可能会受到影响，评价要求沼液输送过程中应做好防渗、防漏等措施，杜绝沼液事故排放状况的发生。

本项目在场区内铺设有雨水、污水、粪便的输送管线，企业应加强管理，定期维护，避免管线出现故障导致污水乱流未经处理排出场区，项目初期雨水中污染物主要为场区地面上可能沾有的猪粪，通过调节阀门，使初期雨水入污水站处理，后期干净雨水才可排出场外。

#### 5.3.5.6臭气污染风险防范措施

本项目产生臭气的主要单元为猪舍、粪污处理区、污水处理区及病死猪处理区，其主要通过喷洒除臭剂，进行密闭、安装除臭装置进行除臭。如发生除臭装置停止运行、密闭措施破裂等情况将产生臭气大量排出，污染周围环境的风险，应避免恶臭气体排出，对设备维修后在正常运行。对于猪舍区、污水处理区通过喷洒除臭剂进行除臭的区域，要加强制度的建设和人员的管理，建立岗位责任制，每天由专人定期、定量进行除臭剂的喷洒，并安排专人进行检查，起到督促监督作用。如发现沼气池及存储池上黑膜破裂，恶臭气体排出，应立即安排人员先用胶布临时封堵破裂口，然后进行黑膜的修复工作。

### 5.3.7应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。

在生产过程中，必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案应按照《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2010]113号）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）进行编制，应急预案需要明确和制定的内容见表。

- 环境风险的突发性事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产、贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 养殖场：场指挥部—负责全场全面指挥 专业救援队—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责场区附近地区，全面指挥、救援、疏散 专业救援队—负责对场区专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 事故中使用的防毒设备与材料； 贮存区： 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 事故中使用的防毒设备与材料； |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物； 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备； |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 养殖场邻近区： 受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案； |
| 11 | 事故状态装置与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和新成。 |

### 5.3.8防范措施及投资

综上，本项目环境风险防范措施汇总详见表。

- 风险防范措施一览表

| 内 容 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 场所、设备设计 | 严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定；高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。 |
|  | 应有急救设施、救援通道及应急疏散通道。 |
|  | 设计应留有一定的安全系统。 |
|  | 储气装置设有阻火器，防止回火。 |
|  | 加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏。 |
|  | 管道设防腐层、降低管道腐蚀风险，并定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管、泄漏事故发生。 |
|  | 做好各区的防渗工作，严格按照规范要求进行防渗层的铺设，他投入运行前对污水处理站的防渗层的防渗效果进行全面的检查 |
|  | 具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。 |
|  | 配备足够的消防设施，个人防护设备。 |
|  | 建筑物采取防雷措施，安装避雷针。 |
| 工程设计 | 严格执行防火、防雷等设计规范。 |
|  | 严把工程质量关，验收合格后方能投入使用。 |
| 安全制度 | 加强岗位培训，落实规范操作及安全生产责任制。 |
|  | 场区内严禁烟火。 |
|  | 应加强设备的管理、检查与维修、切实做好火灾、爆炸、渗漏和消防等安全措施。 |

本项目风险事故预防及应急设施设备投资费用详见表。

- 事故风险环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 主要设施 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 消防器材 | - | 3 |
| 2 | 装置 | 储气装置安装阻火器、防雷装置等 | 各2套 | 3 |
| 3 | 个人防护 | 防毒面具、防火服 | 各5套 | 1 |
| 4 | 合计 | / | / | 7 |

### 5.3.9风险评价结论

本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起大气污染、火灾、爆炸事故引发的大气污染。收集池废水泄漏，对地表水及地下水产生的影响。

通过分析可知，在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

# 污染防治措施分析

## 6.1施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 6.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表6-1。

- 施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于厂区降尘，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工期生活污水及粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

### 6.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表6-2。

- 施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输道路应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |

此外，根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中有关大气环境整治内容：强化扬尘污染防治。深化施工扬尘综合治理。建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。加强市政拆迁、建筑施工和混凝土搅拌站等各类工地监管，严格落实“六个百分之百”扬尘防治要求。建筑面积1万平方米及以上的施工工地主要扬尘产生点应安装视频监控装置，实行施工全过程监控。水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。具体措施如下：

（1）建筑施工现场必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。

（2）施工期间，建筑施工工地与周围边界设置2.0m 高围挡，围挡下方设置不低于20 厘米高的防溢座以防止粉尘流失。

（3）施工场所内主要的车行道路必须硬化；车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。

（5）易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；小批量且在8 小时之内投入使用的物料除外。

（6）设专人对施工料场、场地及道路进行洒水降尘处理，保持地面湿润，不起尘；并及时清扫现场撒落的物料。

（7）运输车辆要加蓬覆盖，慢速行驶，装卸车不得凌空抛洒，文明装缷物料。

（8）设置运输车辆冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa。

（9）文明施工、规范操作，施工现场的物料应分区布置、排放整齐。

采取以上措施后，可以最大程度的减少施工期扬尘对周围大气环境的影响。

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表6-3。

- 施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

### 6.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6-4。

- 施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至当地垃圾处理厂处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

### 6.1.5施工期水土流失防治措施分析

- 施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

## 6.2营运期污染防治措施

### 6.2.1养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

1、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

2、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

3、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，养殖区位于场区南部，办公区位于场区的东部，污水处理设施设在场区北部，三区由围墙和绿化带分离，养殖区、办公区处在粪便污水处理设施的上向处，项目场区的平面布置满足规定要求。

本项目场区排水系统实现雨、污分流。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中，雨水沟设置为明沟；排污沟采取暗沟形式，养殖废水则由废水管道收集后，由场区内的废水处理设施处理后的沼液经储存池暂存后做农肥，猪粪、沼渣收集后发酵制备有机肥原料，满足规定要求。

项目厂区内污水系统设置三通阀门，初期雨水通过阀门调节进入污水处理站。后期雨水直接排出厂区外。

本项目采用“干清粪”工艺，粪便由于重力作用离开猪舍，通过自流及泵抽进入收集池，收集池中的粪污经固液分离后运至固粪处理区堆肥发酵后制有机肥原料，满足规定要求。

### 6.2.2 废水处理及综合利用措施分析

#### 6.2.2.1废水处理工艺比选

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用，牧原公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

黑膜沼气池工艺与牧原公司原有UASB工艺对比情况见下表。

- 黑膜沼气池工艺与UASB工艺参数对比一览表

| 序号 | 项目 | 黑膜沼气池工艺 | UASB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应池内温度 | 16.8~27.3°C，保持持续发酵 | 温度随外界温度变化，冬季发酵停止 |
| 2 | 布水 | 布水简单，进水管径粗，不会堵塞 | 要求均匀布水，布水点多，运行过程中容易堵塞（粪堵塞、鸟粪石） |
| 3 | 气体收集 | 气体产生直接由顶膜收集，工艺简单 | 需要设置三相分离器、集气等复杂工艺，很容易出现气管堵塞及三相分离器漏气问题 |
| 4 | 停留时间 | 30天停留时间较长，充分厌氧，生化反应彻底，出水沼液浓度较低，出水（茶褐色），有利于综合利用 | 停留时间较短，出水仍然有影响农作物生长的风险。 |
| 5 | 能耗 | 低，不需要前处理 | 高，需要复杂的前处理工艺 |
| 6 | 臭气 | 过程全密闭，反应过程中无臭气产生，反映彻底，出水臭气可降至2级，且不会在进行发酵产生臭气 | 厌氧罐，敞口式设计，反应过程产生臭气，出水不稳定，进入沼液暂存池后仍会继续发酵产生臭气，臭气达到5级 |
| 7 | 运营操作 | 集发酵、贮气于一体，构造简单只需开启水泵进水，定期排泥，排水位于液面以下，不用考虑浮渣问题，日常不需要管理，整个系统就可稳定运行，且出水清澈 | 需要经常对进出水水质进行监测，调节厌氧反应器进水，经常观察清理浮渣，观察排气是否顺畅，整个操作较复杂 |
| 8 | 人员要求 | 全自动化运行只用启动水泵按钮，即可运行 | 操作技术要求高，对操作人员素质要求高 |
| 9 | 使用寿命 | 10-20年 | 5-10年 |
| 10 | 调试启动 | 只用加入一定的粪便正常运行即可 | 需要进行污泥的培养、接种等，操作复杂，启动运行慢长达30天 |

综上，UASB内污泥浓度高、有机负荷高、水力停留时间短、无混合搅拌设备、占地面积小等优点，但UASB对进水SS要求较高（SS≤1500mg/L），根据牧原集团已运行的UASB厌氧发酵污水处理工艺存在的反应器宜堵塞，操作难度大、投资多、使用寿命短等问题，因为本项目废水经固液分离后，废水SS浓度依然较高，很难满足UASB工艺进水要求（本项目预处理后废水SS≤7000mg/L），另外，UASB建成和运营成本较高，均限制了UASB工艺的应用。建设单位广泛考察了国内其他规模化养殖项目的先进实用废水治理技术，并请教相关专家，多次研究后本项目拟采用“黑膜沼气池工艺。该工艺已在牧原公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。目前，全国范围黑膜工艺较为普及，如新疆正大食品有限公司、兰州正大食品有限公司、广西金陵农牧集团有限公司、牧原集团公司等多家企业均采用黑膜处理工艺。

黑膜（HDPE膜）沼气池是一种集发酵、贮气于一体的超大型沼气池，其粪污处理原理与其他厌氧生物处理过程一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使有机底物得到降解并部分转化成沼气。是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜（HDPE膜）沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜（HDPE膜）沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜（HDPE膜）沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，保温效果良好。

黑膜沼气池具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用黑膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，黑膜沼气池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。

#### 6.2.2.2废水治理措施工艺

本项目采用“预处理+厌氧发酵+沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。养殖废水经处理后，产生沼液用于农肥，沼渣在固粪处理区堆肥发酵后制成有机肥原料。该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。本项目污染物处理及综合利用见图6-1。

图6-1     项目污水处理工艺流程图

本工程污染治理工艺说明描述如下：

收集池、固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化。

黑膜沼气池：本项目废水经固液分离、收集后经进入黑膜沼气池，经30天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液暂存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。

- 污水处理规模的确定

本项目夏季废水量为88m3/d（夏季最大），设置一座黑膜沼气池。黑膜沼气池的水利停留时间为大于30d，本次工程黑膜沼气池规模设计为24107m3，能够满足项目30d废水处理需要。

②沼液暂存池

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。

本项目沼液最大排放量为88m3/d，本项目按照施肥间隔150天计算，产生量为13200m3。由于沼液储存池需要采用覆膜方式全密闭，不再考虑雨水预留体积。根据牧原公司设计资料，本项目建设黑膜沼气池容积为241071m3，可满足存储150天的污水贮存设施容积的需要。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表。

- 废水处理工程主要构筑物设计一览表

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑膜沼气池 | 24107m3 | 采用HDPE膜防渗，顶部覆膜 |

③水处理效果的分析

项目废水处理预测结果见表。

- 废水处理效率及预测结果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| 废水处理系统 | 进水 | 15000 | 8000 | 1200 | 16000 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 25% | 87.5% |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |

由表5知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、氨氮和SS的去除率分别达到80%、82.5%、25%和87.5%以上，产生的沼液经处理后进入沼液储存池暂存。

④技术可行性分析

黑膜沼气池是一种集发酵、贮气于一体的大型沼气池，其粪污 处理原理与其他厌氧生物处理过程一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使有机底物得到 降解并部分转化生成沼气。具有厌氧发酵容积大，污水滞留时间长，沼气产生量大、 运行处理费用低等优点。其黑膜沼气结构示意图见图6-2。

图6-2    项目黑膜沼气池结构示意图

黑膜沼气池造价低、运行成本低、对污水处理效果好，能够实现养殖场废水处理后零排放的要求，越来越多的养殖企业青睐黑膜沼气池，国内南方已有多家企业成功运行。因此，本项目采用黑膜沼气池处理养殖场废水技术上可行。

根据建设单位提供设计黑膜（HDPE膜）沼气池的总容积设计为13687m3，满足污水处理要求。本项目黑膜（HDPE膜）沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求。

⑤长期稳定运行

通过搜集相关资料，金华市泰来生态农牧有限公司位于金东区曹宅镇横塘水库尾端，自2012年8月公司自筹资金在原有氧化塘基础上，利用HDPE防渗膜材料和封闭式厌氧工艺，改建了一座1.5万立方米的黑膜沼气池，自运行以来，经处理后的沼液用于猪场周边的苗木基地、水果基地、牧草基地及鱼塘等，即达到有效处理养殖排泄物，又回收了大量的沼气能源和沼液肥料，实现了养殖废弃物的资源化利用。本项目亦采用黑膜沼气池处理养殖废水，处理后的沼液全部还田。本次环评期间，搜集到牧原其他公司（宁陵牧原农牧有限公司阳驿西年出栏 10万头生猪养殖项目竣工环境保护验收监测报告）黑膜沼气池竣工环境保护验收监测数据（2019年3月）， 黑膜沼气池出水浓度均值为: pH7.08、COD2196mg/L、BOD5 492.7mg/L、SS839mg/L、氨氮696.7mg/L、粪大肠菌群 1449MPN/L；盖泄湖沼气池处理效率分别为 COD64.7%、BOD582%、SS72%、氨氮 17.5%、粪大肠菌群 24.1%。废水在施肥季节用于肥田，不外排。

#### 6.2.2.3沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的农家肥料。

项目沼液做农田液体肥综合利用，环评的重点从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（2）土地沼液消纳能力

根据农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号）中的核算方法（具体核算见5.1.2.2），核算本项目沼液需要的消纳面积为563亩农田。

牧原公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周围村庄签订协议，利用附近村庄农田共1500亩农田，消纳项目产生的沼液。沼液消纳范围详见附图六。项目产生的沼液可全部被消纳。

（3）沼液利用的现实操作性

①消纳区土壤类型及作物种植情况

目前本项目沼液消纳区农作物以小麦、玉米为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液使用方式、过程控制及配水

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次。

在施肥过程中牧原公司负责沼液配水、沼液暂存池到田间预留口的沼液管网铺设、预留口到施肥农田的管道和喷灌设备提供、科学合理施肥的技术指导服务。

针对本项目，由场区沼液暂存池引至施肥农田配套管道管网长度1500m，其中干管长度700 m支管800 m；主干管直径为110 mm，支管直径为75 mm。

根据沼液综合利用协议可知，牧原公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-80m。农肥利用季节农民根据自身需要由牧原公司人员配合开启阀门进行合理施用。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液暂存池，待维护完毕后方可输送；

施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50-80m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题，采用喷灌的施肥方式；

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液暂存池暂存。

对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在配套农田西南和东北方位各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

沼液施肥首部包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足项目使用管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证UPVC、PVC、PE等塑料管材在沼液管道施肥中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

（4）沼液利用工程的管理要求

①基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、储液、收集池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、收集池中的各种杂质淤泥。

6.2.2.4同类企业运行实例

通过搜集资料，牧原集团旗下养殖场唐河10场，为年存栏2300头的母猪场，采用的是黑膜沼气池工艺及沼液综合利用工艺，该厂清粪工艺、粪污脱水工艺、污水处理及沼液利用工艺均同本场相同。该厂于2016年验收，经过近3年的运行，目前黑膜沼气池及沼液综合利用工程均运行稳定，未产生污染事件。

大荔牧原农牧有限公司大荔五场，为年出栏8万头育肥猪场，厂区采用的是黑膜沼气池工艺及沼液综合利用工艺，该场于2017年底投入运营，目前运行稳定。

经过同以上两家同类型企业运行实例的调查，本次项目采用的粪污水脱水工艺、污水处理工艺及沼液利用工艺，在严格管理、对设备定期进行保养维修、定期清渣排污、并积极对周边农户进行宣传及培训的基础上，可做到稳定可靠运行。

#### 6.2.2.5 初期雨水处理措施分析

项目采用雨污分流制，根据场区内地势并结合项目平面布置铺设雨水渠。项目养殖区猪舍屋顶雨水经雨水管道收集引制地面后经统一地埋管线直接排放出场区。养殖场其他区域及地面雨水通过地面雨水明渠收集，雨水收集渠宽30cm、深20cm。

各区域雨水经收集后最终汇入雨水排放总干渠内，通过雨水排放口排放。雨水排放总干渠设置1个三通阀门，通过控制阀门使初期雨水（前15min雨水）进入场区污水站。当降雨开始前，打开初期雨水管阀门，使初期雨水通过初期雨水管进入污水处理系统，经收集池调节后进入黑膜沼气池；15min后，再打开雨水管排放阀门，关闭初期雨水管阀门，使中后期干净雨水通过雨水管排出场外，雨水排水沟内。

评价要求初期雨水收集后必须进污水站处理，项目最大初期降雨汇集量不低于604m3/次，初期雨水管道由专业设计单位施工，能够满足大、中雨条件下的排污负荷，雨水管道具备一般防渗功能。企业应配备专门人员加强对雨水管道的管理并定期维护，避免出现管道渗漏，堵塞等情况，保证雨水能实现其合理排放去向。

### 6.2.3地下水污染防治措施分析

项目产生的废水主要废养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近农田施肥，雨季及非施肥期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

（1）地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪和沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

项目地下水污染防治措施详见表6-9。

- 项目地下水污染防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的全场废水产生量，并采用HDPE膜+素土夯实防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池采用混凝土防渗措施，评价要求严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，三周设置围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 |  |
| 5 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

（2）分区防渗措施

项目防渗工程污染防治分区情况如下表。

- 项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 | 下图中颜色区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点 |  |
| 2 | 固粪处置区 | 固粪处置区地面 | 重点 |  |
| 3 | 污水处理区 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 5 | 其他区域 | 地面 | 一般 |  |

养殖区（猪舍底部）、固粪处置区、污水处理区、沼液储存区重点防渗，养殖区（猪舍底部）、收集池采用混凝土防渗，渗透系数能够达到4.19×10-9cm/s；沼液储存池采用HDPE膜+素土夯实防渗，HDPE膜抗渗能力比较强，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s；场区道路采用水泥防渗。

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②废水、猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜+素土夯实进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等；

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，固粪处置区应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。堆放场宜为15～20厘米水泥地面、坡度2%以上；三周砌筑1米高的砖墙；其上搭建雨棚，防止降雨(水)的进入；固粪处置区内还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。与畜禽舍之间保持200~300米的距离，若因场地或地形因素达不到此要求，可在畜禽舍与粪便堆放场之间建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目固粪处置区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

③做好收集池、黑膜沼气池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4废气污染防治措施分析

#### 6.2.4.1恶臭

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

■通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

■温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

②过程整治

■猪场采用“干清粪”工艺，项目采用墙体隔热板、猪舍内热交换器和喷淋降温相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪清栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染；

■加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

■猪粪及沼渣及时运往固粪处理区，固粪处理区采用水喷淋装置除臭。

■收集池、沼液存储池密闭，减少恶臭的排放；

■场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液暂存池四周应加强绿化，易种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

A、产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在污水处理站附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

②与甲醛HCHO的反应：
    R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
③与氨NH3的反应：
   R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
④与硫醇类恶臭气体的反应：
   R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
　 R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

B、恶臭治理设施

本项目主要废气污染物为恶臭，养殖场多为无组织排放。

①猪舍

在每栋猪舍出风口处安装过滤吸附除臭装置，将臭气集中收集后经过过滤吸附除臭装置处理后排放。除臭装置过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触并高效拦截；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，能与臭气分子发生反应。

除臭装置包括过滤球和水喷淋。除臭装置过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触并高效拦截；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，能与臭气分子发生反应。用于臭气处理的微生物为除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。

除臭装置所采用的微生物菌种均为经过特别分离、筛选获得，不同菌种可以去除不同成分的臭气。已经用于除臭工程的菌种种类有：硫化细菌、氨氧化细菌、芽孢菌、假单胞菌等20余种。

微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到除臭装置，臭气经过加湿后，经过微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。

a.臭气同水接触并溶解到水中；

b.水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；

c.进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

生物除臭可以表达为：污染物+ O2→细胞代谢物+ CO2 + H2O

污染物的转化机理可用下图表示：

图6-3   猪舍微生物除臭反应机理示意图

综上所述，从技术和经济上，项目所采用的恶臭治理措施是可行的。

- 项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 定期冲圈，猪舍周边喷洒除臭剂 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求。 |
| 2 | 固粪处置区 | 加强通风，喷洒除臭剂 | 设置顶棚，三面设置围堰，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：每次翻堆时人工喷洒 |  |
| 3 | 污水处理站 | 加强管理，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 |  |

### 6.2.5噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要为废水处理设备、排风扇等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～85dB(A)。

项目采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~20dB(A)，再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准的要求。

### 6.2.6固废污染防治措施分析

#### 6.2.6.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。对照《国家危险废物名录》（2016本），医疗废物属于危险废物，其余均为一般固废。本项目营运期固体废物产排情况及处置措施见表6-12。

- 固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 3770 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 盖泻湖沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 377 | 固液分离作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 14.28 | 交场区内自建无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.13 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 5.5 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 4167.1 | / | / |

#### 6.2.6.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置1个规范的临时堆存场地，占地面积20m2，用以暂存废脱硫剂等，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目在场区设置1个危险废物暂存间，占地面积5m2，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物；危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。项目危险废物废物分类及危害汇总表及建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表见下表。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 6.2.7 养殖场防疫及病死猪尸处理与处置分析

#### 6.2.7.1防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

②商品猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

③进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置喷雾消毒室，饲养员、兽医、管理员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间2-5分钟。入场外来人员（其他养殖场或非本区生产人员）若要去养殖区，则需要隔离一周才能进去。项目在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

⑤《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，因此，评价认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

#### 6.2.7.2病死畜禽尸体的处理与处置

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

（1）病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（2）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

（3）不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十一条规定：

染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

本项目病死猪产生量较小，综合考虑不宜设置焚烧炉，为了使病死猪达到灭害的处理，采用高温处理机进行化制无害化处理，处理后的废物作为有机肥料原料进行外售，符合以上要求。

根据设备运行参数，病死猪高温无害化处理机一次处理能力为2t，一次处理时间为24小时，本项目养殖场病死猪产生量平均为0.2t/d。病死猪高温无害化处理机可满足养殖场病死猪处理量的需要。

评价要求企业在营运期，应积极落实病死猪的处置措施，以防止疾病和疫菌传播。

#### 6.2.7.3医疗废物的处理与处置

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，医疗废物在危险废物暂存间暂存，定期交由有处理资质的单位进行处置。

### 6.2.8雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施和围堰。

### 6.2.9绿化措施分析

#### 6.2.9.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 6.2.9.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

#### 6.2.10服役期满污染防治措施分析

（1）项目停产退役后，由于生产不再进行，因此也不再产生污染物，但必须作好剩余猪粪便、厂房、设备及剩余污染物的消理工作和土地的生态恢复工作；

（2）企业应对剩余的粪便和沼液通过抽粪车进行外运合理处理，禁止企业对沼液进行胡乱倒弃，保证项目附近地表水不受污染；

（3）企业在停产后需要对项目用地范围内的土地按原有植被进行恢复，企业需对项目区域各类裸露面，根据区域的气候和土壤条件，分别采取不同的措施，加速植被恢复。植被筛选应着眼于植被品种的近期表现，兼顾其长期优势，植物品种的选择首先要根据生物学特性，考虑适地适树原则，尤以选择根系发达、固土固坡效果好、成活率高、速生的乡土植物。在配置植物时要考感边城结构、种植后的管护要求、自然条件等，以决定种植的形式和品种。同时要考虑与设计目的相适应，与附近的植被和风景等条件相适应。

## 6.3污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为248万元，本项目总投资3751万元，环保投资占总投资的比例为6.61%。具体见表6-13。

- 项目污染防治措施投资估算表

| 项目 | 类别 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 污水处理设施，工艺为“预处理+盖泻湖厌氧发酵”工艺；1套沼气干法脱硫装置；1座盖泻湖沼气池雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 60 |
|  | 养殖废水 |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 | 控制饲养密度，采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪 | 10 |
|  | 污水前处理工序 | 收集池喷洒除臭剂（除臭剂的喷扫操作方式为人工喷洒，对操作人员强化培训，喷洒频率为：污水处理系统运营前连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次），周边绿化 | 5 |
|  | 固粪处置区 | 顶部有棚，三面设置不低于1m高围挡，喷洒除臭剂，底部设置导流沟 | 2 |
|  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 | 1 |
| 固废 | 病死猪尸体 | 场区配套建设的生物降解机处理设施处理。 | 10 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 暂存于危废暂存池，设置危废暂存标志，定期交由有资质的单位处置 | 2 |
|  | 废脱硫剂 | 暂存于固废暂存间，由负责项目环保工程的施工单位统一回收处置 | — |
|  | 生活垃圾及厨余垃圾 | 垃圾桶若干，集中送环卫部门处理 | 1 |
|  | 猪粪和沼渣 | 粪便发酵制有机肥基肥外售、沼渣经晾晒后做有机肥基肥外售 | 20 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等措施 | 10 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 | 加强设备的维护，按规定定期对盖泻湖沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 6 |
|  | 消防器材 | 若干 |  |
| 辅助工程 | 农田 沼液施肥系统 | 做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；沼液输送系统管网铺设 | 25 |
|  | 地下水监测 | 在沼液消纳地设置2口地下水观测井 | 1 |
|  | 生态保护 | 加强场区绿化 | 25 |
|  | 水土保持 | 施工期设置导流沟，建筑材料及土方及时覆盖，场区地面硬化 |  |
| 防渗措施 | 黑膜沼气池 | 在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，周边设置防护栏等安全措施，保证能够容纳150天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 | 30 |
|  | 固粪处理区 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，设置顶棚和围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 |  |
|  | 污水处理区 | 收集池 | 砖混结构 |  |
|  | 养殖区 | 场区、排污沟、 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件 | 15 |
|  | 沼液消纳区 | 沼液输送管网 | 沼液输送管道与管件必须具有防腐性与防渗性 | 15 |
| 卫生事故 | 加强场区内卫生防疫工作 | 10 |
| 环境管理 | 制定环境管理体系，加强环境管理 |  |
| 环境监测 | 制定环境监测计划，定期监测 |  |
| 合 计 | 248 |

# 场址及总图布置可行性分析

7.1规划相符性分析

### 7.1.1 规划相符性分析

（1）平舆县城市总体发展规划（2010-2030）

本项目位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧，不在平舆县城市总体发展规划（2010-2030）范围内，故本次项目的建设不违背平舆县城市总体发展规划。

（2）土地利用规划

本项目拟建场址位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧，本项目占地为一般农用地，项目用地符合平舆县郭楼镇建设总体规划要求。平舆县国土局证明见附件。

（3）《平舆县“十三五”畜牧业发展规划》

本项目位于平舆县郭楼镇，为生猪养殖项目，项目选址符合平舆县“十三五”畜牧业发展规划畜禽养殖区域布局，因此其建设与平舆县“十三五”畜牧业发展规划是相符的，农业农村局关于本项目符合畜牧业发展规划的证明见附件。

（4）平舆县饮用水水源地保护区划

本项目位于平舆县郭楼镇，经对比平舆县饮用水水源地保护区划，本项目距平舆县城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为18km，不在平舆县饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与平舆县饮用水水源地保护区划是相符的。

（5）项目与《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》相符性分析

本项目位于平舆县郭楼镇，场区四周均为农耕地，根据现场勘踏，经与《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》比对可知，项目所在地距离最近的村庄为南593m处的苏周庄，北侧478m为贺坡村，不在平舆县划定的禁养区范围内，平舆县农业农村局关于本项目不在禁养区、限养区的证明见附件，因此项目建设符合选址要求。

本项目与《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》对比分析见下表7-1。

- 与《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》对比分析一览表

| 划分方案 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | 城市规划区、各乡镇规划区和上述区域外的文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 本项目不在县城规划区范围内。 | 不在禁养区 |
|  | 集中式饮用水源地保护区； | 本项目距平舆县城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为18km，不在县城现有生活饮用水源地（包括16眼井），乡镇和村级集中式生活饮用水源地（包括188眼水井）周围50米范围内 |  |
|  | 自然保护区、风景区、公园、广场、文物保护单位等敏感区域； | 项目不涉及敏感区域 |  |
|  | 大广、新阳高速、驻新吴潢省道和106国道两侧各100m范围内的区域； | 项目不在大广、新阳高速、驻新吴潢省道和106国道两侧各100m范围内的区域内 |  |
|  | 国家或地方法律、法规规定和市政府依法划定的需要特殊保护的其他区域。 | 项目不在国家或地方法律、法规规定和市政府依法划定的需要特殊保护的其他区域 | 不在限养区 |
| 限养区 | 城市规划区周边2000m范围内的区域，城镇居民区、文教科研区周边1000m范围内（按照国统字[2008]177号文件规定：城镇居民区、文化教育科学研究区原则上设定为常住人口3000人以上），乡村周边300m范围内的区域（按照国统字[2008]177号文件规定：乡村是指常住人口3000人以下，且学校、医疗、市场等配套齐全的，其他设定为居民集中区或居民集中点）； | 本项目不在县城规划区范围内。 |  |
|  | 集中式饮用水源地准保护区 | 项目所在区域内无集中式饮用水源地 |  |
|  | 经市级以上政府批准的产业园区及各产业集聚区区域外延500米范围内的区域 | 项目场址距离不在各产业集聚区区域外500m范围内 |  |
|  | 自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、文物保护单位等敏感区外500米范围内 | 项目周边1km内无自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、文物保护单位等敏感区 |  |
|  | 根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，其他应当限制养殖的区域 | 不在其他限制养殖区域 |  |

（6）“三线一单”相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中北汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于驻马店市平舆县郭楼镇，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据现状监测数据，所有监测点位SO2、NO2、PM2.5、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

本项目所在区域为1类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》1类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为平舆牧原农牧有限公司生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

### 7.1.2 环境条件可行性分析

本项目场址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足工程建设条件，从环境条件上讲，场址可行。本项目场址环境条件可行性分析见表8-2。

- 场址环境条件可行性分析结果

| 项目 | 环境条件描述 | 是否满足项目建设条件 |
| --- | --- | --- |
| 场址 | 位于平舆县郭楼镇，场区周围主要为农田，非城市、城镇居民集中区，场址符合郭楼镇总体发展规划。 | 满足 |
| 占地类型 | 该养殖场占地性质为一般农用地 | 满足 |
| 发展规划相符性 | 项目符合平舆县环境保护“十三五”规划和畜牧业“十三五”规划；项目不在集中式饮用水源保护区、乡镇饮用水源保护区范围内；项目不在禁养区范围内，属非禁养区。 | 满足 |
| 周围敏感点及设防距离 | 距离养殖场区最近村庄为北侧478m为贺坡村，项目无需设置防护距离。 | 满足 |
| 沼液消纳能力分析 | 场区产生的沼液需农田面积不少于1685.57亩，平舆牧原农牧有限公司已与项目区周边村民签订沼液消纳利用协议，租用村民土地3360亩，可实现完全消纳沼液。 | 满足 |
| 区域地表水体 | 项目场区最近地表水体为北侧651m处的柳港，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）的规定（粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m）；粪污处理及暂存区处于生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向和下风向处，满足HJ/T81—2001的管理规定。 | 满足 |
| 气候、气象 | 场址所处区域属温带大陆性季风气候，四季分明，且地质条件良好。距离养殖场区最近的村庄古刘在当地主导风向的上风向。 | 满足 |
| 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低。 | 满足 |
| 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 | 满足 |
| 与文物古迹的关系 | 根据调查，本项目不在风景区、名胜古迹周围1000米范围内 | 满足 |
| 与滞洪区位置关系 | 本项目距离汝河蛟停湖滞洪区25km | 满足 |
| 与周围企业形容性分析 | 项目区地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染，对本项目影响较小。 | 满足 |
| 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平 | 满足 |
| 政府及管理部门意见 | 对项目表支持态度，同意本工程在此地建设 | 满足 |
| 分析结果 | 从环境保护角度分析，本项目选址可行 | 满足 |

综上所述，项目选址可行。

### 7.1.3 环境影响可行性分析

项目建成后环境影响可行性分析见表7-3。

- 项目环境影响可行性分析表

| 项目 | 内 容 | 场址是否可行 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响 | 项目完成后，全场无组织恶臭根据不同产生单元，采取相应的处理方式后，各场界NH3、H2S的浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准要求；有组织废气可实现达标排放，对环境空气的贡献量较小，环境保护目标能够满足评价标准要求。 | 可行 |
| 地表水影响 | 项目全场废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排 | 可行 |
| 地下水影响 | 基本维持现状 | 可行 |
| 声环境影响 | 场界噪声达标，对周围环境影响较小 | 可行 |

根据环境影响预测结果可知，项目的废气对环境的影响不大；废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排，对地表水和地下水影响不大。场界噪声达标，项目不会对周边环境敏感点造成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，综合大气环境、水环境、噪声环境的预测结果可知，拟建工程从环境影响方面来说选址是可行的。

### 7.1.4 环境风险评价结论

项目全场营运过程中涉及到的沼气为易燃气体且具有一定的毒性。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。

项目采取了较为完善、合理可行的风险防范措施，可将项目的环境风险水平降至最低，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，并尽快开展安全评价工作，进一步补充、完善突发事件后的应急预案，防止重大风险事故的发生，其环境风险程度属于可接受水平。

### 7.1.5畜禽粪便无害化处理技术规范

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）选址可行分析见表7-4。

- 畜禽粪便无害化处理技术规范要求

| 粪便处理场选址及布局 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5.1不应区域内建设畜禽粪便处理场 | 作为活饮用水水源保护区、风景名胜区、白然保护区的核心区及缓冲区； | 本项目不在平舆县城市饮用水水源地、乡镇饮用水水源地保护区范围内，不在县城现有生活饮用水源地（包括16眼井），乡镇和村级集中式生活饮用水源地（包括188眼水井）周围50米范围内 | 符合 |
|  | 城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； | 本项目不在平舆县城市规划区范围内。 |  |
|  | 县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； | 不在平舆县人民政府依法划定的禁养区域 |  |
|  | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 项目不涉及敏感区域 |  |
| 5 2在禁建区域附近建设畜禽粪使处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3 km。 | 本项目不在平舆县城市规划区范围内。 | 符合 |

### 7.1.6场址可行性结论

综上所述，项目场址符合平舆县城市总体发展规划（2010-2030）、郭楼镇建设总体规划、《平舆县 “十三五”畜牧业发展规划》、平舆县及郭楼镇饮用水水源保护区划，本项目不在平舆县及乡集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄湖坡村位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

7.2 场区平面布置合理性分析

本项目场区实行生产区、办公区与污染治理区的三区分离。生活区包括宿舍楼、食堂、仓库等；养殖区主要包括猪舍等；粪污处理区包括污水的收集池、黑膜沼气池、沼液暂存池等。

根据企业全场平面设计，办公生活区设置在养殖区西侧，位于区域主导风向的侧风向，和养殖区之间有绿化带相隔，生产人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。考虑到沼液储存池所处地势较低有利于污水处理站出水的自流，将沼液储存池置于养殖区东南角。污水处理区位于养殖区东南侧，以便于养殖区污水通过管道直接输送至污水处理区，污水处理后可自流至沼液储存池中。沼液储存池、固粪处置区、污水处理设施均位于养殖区及生活区的下风向及侧风向，减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

（1）养殖区设置消毒设施，进场人员入消毒间消毒再进入饲养区，养殖场

设置围墙，隔绝与外界往来，内设清洁路与脏路。清洁道为运输饲料和人员流动通道，脏道为专用运出粪便及废弃物的流动路线。同时在场区内设置专门兽医和病疫诊断化验设施，负责防疫、治疗、检疫等工作。

（2）场区各功能区之间都设有绿化带，道路和绿化带的设置可有效防止各区之间交叉污染影响，同时也可为员工的办公和生产营造一个良好的工作环境。另外，评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

（3）整个场区总体布置简洁明快，道路通畅。

根据场区布置情况，评价认为项目平面布置功能分区明确，场址平面布置可行，同时，要求项目建设时应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行布置。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在猪舍之间及粪污处理及暂存区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

本项目位于平舆县郭楼镇，占地面积135亩，根据平舆县国土资源局出具的证明该地块为一般农田，项目占地可行；项目布局合理，占地规模合理。

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，项目，符合国家的产业政策和技术政策。从工程生产的工艺流程看，只要能认真贯彻落实清洁生产、降耗减污的措施和方案，最大限度地减少生产过程污染物排放量和污染物的产生量，即能实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。

## 8.1项目经济效益分析

本项目为商品猪项目，总投资为3751.67万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表8-1。

- 项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 3751.67 | / |
| 2 | 年税后利润 | 万元 | 789.8 | / |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 4.75 | 含建设期2年 |

由表可以看出，项目达产后，年利润总额789.8万元，动态税后投资回收期4.75年。从财务分析的角度来看，本项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。从经济角度考虑本项目的建设是可行的。

## 8.2环境影响经济损益分析

8.2.1 本项目投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为248万元，占总投资3751.67万元的比例为6.61%。

### 8.2.2环保措施运行费用

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。

- 本项目环保措施运行费用

| 项目 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 黑膜沼气污水处理系统 | 电费 | 3 |
|  | 人工费 | 6 |
|  | 设备折旧及维修费用 | 8 |
| 病死猪高温处理机环保措施 | 电费 | 1 |
|  | 设备折旧及维修费用 | 1 |
| 总 计 | 17 |

本项目各种环保措施年运行费用17万元，占年利润总额789.8万元的2.15%，运行费用较低，经济可行。

### 8.3.3经济收益分析

经济收益主要为项目固废猪粪及沼渣制作的有机肥带来的收益。本项目经济收益估算见表8-3。

- 本项目经济收益估算

| 序号 | 收益项目 | 收益金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥原料 | 90.42 | 有机肥原料：1507t/a，单价：600元/吨 |

由上表可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，同时，本项目动物粪便制作有机肥在减轻环境污染的同时，还可以获得一定的经济收益。因此，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

### 8.2.3环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资为248万元，占总投资3751.67万元的比例为6-61%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表8-4。

- 项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液暂存池暂存，进行综合利用；沼气用于养殖场职工洗澡和食堂做饭使用；沼渣用于制作固体有机肥原料 |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 制作固体有机肥原料 |
| 3 | 沼气回收利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过化防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

## 8.3社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气用于饲料消毒站锅炉燃料等，降低能源费用，实现以沼气生产区为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

## 8.4生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥原料，沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，替代燃煤作燃料，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

# 环境管理与监测计划

环境管理是企业日常管理中的重要环节之一。拟建项目在施工期和运营期将不可避免会对周围环境产生一定的影响，建设单位应加强环境管理，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量，使企业得以健康持续发展。

## 9.1环境管理

9.1.1 环境管理组织机构设置

建议企业设置环境保护管理和环境监测机构。建立企业主要负责人、分管负责人、车间负责人和车间环保员组成的企业环境保护网络，定期不定期召开企业环保情况报告会和专题会议，专题研究会办解决企业的环境问题，共同搞好本企业的环境保护工作。

企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。应设置 1 名企业领导分管环境保护工作，并配备专职环境保护机构负责人和若干名专职环保技术员，协助领导工作。企业环境监测机构设立能够监 测主要污染物和特征污染物的化验室，配备专职的化验人员，并接受企业 环境保护机构管理。

各负责人的主要职责如下：

1、企业主要负责人：对本企业的环境行为负全责，了解本企业的主要排污情况及所存在的主要环境问题，宏观控制企业环保的发展方向。

（1）负责环保组织架构和环境管理体系的建设。

（2）负责组织环保制度、环保目标（和环保规划的制定。

（3）负责环保人员的调配。

2、分管负责人：负责领导本企业环境保护工作的管理和监测任务， 熟知国家环保法律法规的有关规定及地方的环保要求。了解本企业的生产工艺流程、主要产污环节、处理设施的运行情况以及企业排污情况，指导环保职能部门进行具体工作。

（1）落实环保制度、分解环保目标和环保规划。

（2）组织开展环保技术交流，推广实施环保先进技术和经验，并协调企业与政府环保部门的工作。

（3）宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，促进本企业生产可持续发展。

9.1.2环境管理组织机构职能

环境管理机构职能包括清洁生产管理、施工期管理、竣工验收管理及运行期管理，具体可见表 9-1。

- 环境管理机构职能

| 项目 | 管理职能 |
| --- | --- |
| 施工期管理 | 监督环保设施建设“三同时”制度； 按报告书提出的环保措施和建议，制订施工期环保工程实施计划和管理办法； 监督环保措施的执行情况，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 负责施工中突发性污染事故的处理，并及时上报主管部门和其他有关单位； 组织实施施工期环境监测计划，在施工结束后，组织全面检查环保措施落实情况 |
| 竣工验收管理 | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）等要求 编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 满足上述条件后，企业自行组织验收后，工程方能正式运行。 |
| 运行期管理 | 制定切实可行的环保管理制度和条例； 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理； 领导和检查该公司的环保监测和统计工作，建立环保档案，按时完成各种环保报表。掌握全厂污染动态，提出改善措施； 检查监督全公司环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行； 实施有效的“三废”综合利用开发措施，加强监督使“三废”真正得到回收利用； 按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度行为根据情节给予处罚，对有功人员给予奖励； 收集、整理和推广环保技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决； 做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理； 配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定； 危险废物记录、转移。 |

9.1.3环境管理制度要求

（1）建设项目环境影响评价与“三同时”制度

严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，所有新建、扩建和技术改造项目，必须在开工建设前完成环境影响评价和环境影响评价文件的审批。建设项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，应当重新报批。环境影响评价文件自批准之日起满 5 年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。建设项目环境影响评价文件通过环保部门审批后，项目方可开工建设。建设项目的防治污染和保护环境设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）排污许可证制度

严格执行排污许可证制度，企业排污状况发生重大变化时，及时向环境保护行政主管部门报告，按照环境行政主管部门核定的年度污染物排放总量指标，严格考核，确保持证排污，不超量排污。

（3）总量控制及污染物减排制度

对照环保部门下达的污染物总量指标和污染物削减任务，制订污染物削减方案，落实清洁生产审核、建设项目环保“以新带老”制度、产业结构调整和产业换代升级等总量削减措施，确保使总量得到有效控制，保证污染物减排指标的完成。

（4）达标排放制度

依据国家及地区相关法律法规要求，规范化建设水污染物排口、废气排放口。确保污染治理设施长期、稳定、有效运行，不得擅自拆除或闲置污染治理设施，不得故意非正常使用污染治理设施，确保污染物达标排放。固体废弃物堆放应设置暂存处，暂存处必须符合“四防”(防火、防扬散、防雨淋、防渗漏)要求，并设置标志牌。污染治理设施的管理必须与相应的生产活动一起纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。

（5）环境信息公开制度

按照《企业事业单位环境信息公开办法》按时公开企业基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信

息等，接受公众监督。

（6）环境宣传教育制度

将职工日常环保知识教育纳入企业管理工作体系中。企业应以各种形 式，定期对职工进行环保、安全生产教育，并给予相应考核。教育内容应 结合企业生产实际情况及典型案例，有针对性的让职工了解企业环保情况、各类污染物排放情况、污染治理工艺及运行情况。企业环境风险应急、常 见环保事故的处理及救治也应作为重点内容进行教育。

环境风险应急与报告制度

编制企业环保应急预案，并进行演练。成立应急救援指挥部，分管领导任指挥，车间成立应急救援小组，负责防护器材的配给和现场救援，厂内各职能部门对化学毒物管理、事故急救，事故污染物处理各负其责。发生突发环境事件应在第一时间及时向所在地环境保护行政主管部门报告。主要内容包括:突发环境事件的类型、发生时间、地点、初步原因、主要污染物质和数量、人员受害情况等。

9.1.4环境管理各阶段具体要求

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运营的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，详见表 9-2。

- 建设项目环境管理各阶段具体要求

| 阶段 | 工作 |
| --- | --- |
| 施工阶段 | 选择环保业绩优秀的施工承包方，并在承包合同中明确规定有关环境保护条款； 施工承包方应明确管理人员、职责等，按照其承包施工段的环保要求制定施工计划； 在施工作业之前，对全体施工人员进行培训，包括环保知识、意识和能力的培训； 建议对该工程实施工程环境监督机制，并纳入到整体工程监理当中； 依法执行环保设施与主体工程“三同时”制度； 保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对居民区的污染和危害； |
|  | 按照 6 个 100%的要求减少施工过程扬尘污染； 项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中破坏的环境。 |
|  | 进行多方技术论证，完善工艺方案； |
| 竣工验 | 严格施工设计监理，保证工程质量； |
| 收阶段 | 建立生产工序管理和生产运转卡； |
|  | 企业自行组织竣工验收； |
| 规模生产阶段 | 定期进行环保安全检查和召开有关会议； 对领导和职工特别是环保人员进行环保安全方面的培训； 制定完备的岗位责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中； 制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材 和设备，保证在发生事故时能及时到位； |
|  | 主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问 题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施； |
|  | 按照环境监测计划，对污染物排放状况及周边环境质量状况进行监控； |
|  | 按照制定的风险应急预案及时作出响应，立即组织抢险救援、人员疏散、现场控制与保护、医疗救护、交通管制等应急工作； |
| 事故风险管理 | 快速、准确、如实上报事故地点和应急救援情况，对可能引发重大以上事故的险情， 或者其它灾害因素可能引发事故灾难的也应及时上报； 准确掌握本公司应急救援处置能力，当自身应急力量不足以控制紧急事态时，立即向 当地应急救援机构求助； |
|  | 现场应急终结后，保护现场，为事故调查、善后恢复做好准备。 |

9.1.5环境管理台账要求

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，应建立各主要污染种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台帐，并按环保部门要求及时上报。环境管理台账记录的方式，包括电子台账、纸质台账等。

## 9.2污染物排放清单

### 9.2.1项目组成

本项目项目组成情况见表9-2。

- 本项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 怀孕舍 | 8个，规格为39.5×13.5m，总建筑面积4255.2m2 |
|  | 育肥舍 | 14个，规格为43.1×14m，总建筑面积36204m2 |
| 辅助工程 | 宿舍 | 新建：1栋，建筑面积共576m2，员工冬季取暖采用空调。 |
|  | 综合门卫 | 新建：2个，建筑面积共31100m2 |
|  | 病死猪处置间 | 规格为10m×10m，总建筑面积100m2；车间内设置高温降化制机一台，处理能力为每天2吨，仅处置场区内的病死猪。 |
|  | 环保值班室 | 新建：1个，建筑面积180.94m2 |
|  | 沼气热水炉 | 燃用项目产生的沼气 |
|  | 场内烘干房 | 新建：1个，规格12.5m×8.5m，建筑面积106.25m2 |
|  | 装猪台 | 新建：1个，规格31.1m×17.6m，建筑面积547.36m2 |
| 公用工程 | 给水工程 | 本项目用水由自备井供给 |
|  | 排水工程 | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内盖泻湖沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 |
|  | 供电系统 | 本项目电源由供电所专线供电 |
|  | 供热工程 | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 | 新建：本项目沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气使用火炬燃烧排空。 |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水处理系统1套，收集池1座314m3， |
|  |  | 黑膜沼气池：容积24107m3，沼液引至施肥农田，沼液消纳地1500 亩，主要分布于养殖场四周区域 |
|  |  | 铺设管网：沼液输送管网长度1500m，其中干管长度700 m 支管800 m；主干管直径为110 mm，支管直径为75 mm。 |
|  | 固废 | 医疗废物：危废暂存间1个，占地面积5m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 病死猪：病死猪送至场区配套建设的无害化处理中心的生物降解机处理设施处置。 |
|  |  | 猪粪及沼渣：固粪处理区1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积336m2 |
|  | 废气 | 养殖栏舍 | （1）选用益生菌配方饲料；（2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投放吸附剂减少臭气的散发； |
|  |  | 固体粪污处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂；（2）及时清运固体粪污； （3）固液分离+黑膜沼气池厌氧处理+堆肥方式； |
|  |  | 全场 | （1）固体粪污规范还田利用；（2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；（3）加强场区绿化。 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化器 |
|  | 噪声 | 基础减振、隔声等措施 |

### 9.2.2设计养殖方案及养殖规模

项目主要产品方案及生产规模见表表9-2。

- 项目主要产品方案及养殖规模

| 名 称 | 存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 1440 | 114 | 包括配种母猪 |
| 育肥猪 | 8440 | 115 | / |
| 合计 | 9880 | / | / |

### 9.2.3污染物产排及拟采取的环境保护措施

本项目污染物排放及拟采取环保措施见表9-3。

- 项目污染物产排及拟采取措施一览表

| 项目 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3（mg/L） | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3（mg/L） | 排放量 （t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖区无组织废气 | NH3 | — | 2.12 | 1.486 | — | 0.634 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.1 | 0.088 | — | 0.012 |  |
|  | 沼气燃烧废气 | SO2 | — | 0.0023 | 0 | — | 0.0023 | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.0 | 0.011 | 0.0099 | 0.2 | 0.0011 | 油烟净化器 |
|  | 无害化车间废气 | NH3 | — | 0.0026 | 0.0018 | — | 0.0008 | 加强绿化，无组织排放 |
|  |  | H2S | — | 0.0005 | 0.0004 | — | 0.0001 |  |
| 废水 | 废水量 | - | 27740 | 27740 | — | 0 | 采用“固液分离+黑膜沼气池厌氧处理”工艺，农肥施用季节做农肥，雨季由沼气池暂时贮存，不外排 |
|  | COD | 10736 | 297.83 | — | — | 0 |  |
|  | BOD5 | 4299 | 119.26 | — | — | 0 |  |
|  | SS | 5566 | 154.39 | — | — | 0 |  |
|  | NH3-N | 725 | 20.1 | — | — | 0 |  |
| 固体废物 | 清出猪粪 | — | 3770 | 3770 | — | 0 | 堆肥后作为基肥外售 |
|  | 沼渣 | — | 377 | 377 | — | 0 |  |
|  | 病死猪尸体 | — | 14.28 | 14.28 | — | 0 | 场区内自建无害化处理中心处置 |
|  | 生活垃圾 | — | 5.5 | 5.5 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.13 | 0.13 | — | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

### 9.2.5向社会公开的内容

公司拟投资3751.67万元在驻马店市平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧建设“平舆牧原农牧有限公司平舆十三场生猪养殖项目”。本项目占地面积89333平方米，建筑面积56000平方米，建设年出栏2.52万头育肥、0.144万头能繁项目。主要建设内容包括：怀孕舍8栋、育肥舍14栋、住宿楼、沼液储存池、黑膜沼气池等生产、生活及配套环保处理设施设备等。

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，经采取“干清粪+黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入配套污水处理站，经无害化处理后，全部综合利用零排放。

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程、沼液暂存池产生的恶臭气体及食堂油烟。

恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：调整饲料配方、采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪；②污水前处理系统收集池喷洒除臭剂；③固粪处理区：进行密闭，定期喷洒除臭剂；④沼液暂存池周围加强绿化工作。通过各项防护措施后，预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值浓度要求。

项目沼气通过脱硫处理后H2S含量较低，沼气主要成分为CH4，属于清洁能源，沼气供应养殖场职工洗澡水加热及食堂使用，剩余沼气采用火炬燃烧。。

食堂烹饪过程中产生油烟的废气，经油烟净化器处理满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（试行）（DB41/1604-2018）油烟最高允许排放浓度标准（1.5mg/m3），油烟去除效率大于等于90%的去除效率的要求，可实现达标排放，对周边环境影响不大。

（3）噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求。

（4）本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、病死猪、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物定期交由有资质单位处置；废导热油交由有资质单位处置；病死猪在厂区内无害化处理后，残渣作为有机肥原料外售；沼渣和猪粪一起发酵制有机肥原料外售；废脱硫剂由厂家回收；职工生活垃圾集中收集后送当地垃圾处理厂集中处置。

综上所述，项目产生的各类污染物均能得到有效处理，实现达标排放或综合利用。

## 9.3环境监测制度建议

### 9.3.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 9.3.2 环境监测机构

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测则由企业内部执行。评价建议养殖场配备1名专职环境监测人员，负责养殖场运行期环境监测工作。

### 9.3.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。根据《环境影响评价技术导则地下水环境 》（HJ610-2016）中有关地下水环境监测与管理的相关规定，环评建议企业：

（1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。

（2）跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。

（3）制定地下水环境跟踪与信息公开计划  落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备（本项目固粪处理区、污水处理站设备、养殖区等）、管廊和管线（粪尿废水、沼液管线）、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

（4）制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。环境监测内容一览表见表9-4。

- 环境监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | H2S、NH3 | 建议每年监测一次 |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 在配套农田西侧和东侧方位各设置1口地下水观测井，场区沼液池东侧侧设置1口地下水观测 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群及镉、砷、铅、汞、铜、锌等重金属 | 建议每半年监测一次 |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 配套农田 | pH、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每5年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。本项目地下水监测在沼液消纳地上下游分别设置监测点，能控制沼液消纳地的污染控制，根据监测指标变化范围及变化规律，及时调整沼液的施用量，杜绝地下水污染的发生。对于本项目沼液消纳地还需跟踪监测土壤养分变化范围及变化规律，分析养料供需平衡，以达到沼液长期施用、增加土壤养分含量的目的。

## 9.4总量控制

### 9.4.1 实施总量控制的必要性

污染物排放总量控制是控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不会对周围地区环境造成有害影响。通过落实污染物总量控制，实现区域环境质量达标和区域可持续发展。

### 9.4.2 总量控制因子

根据《国务院关于印发国家环境保护十二五规划的通知》（国发【2011】42号文），国家“十二五”期间对COD、氨氮、SO2、NOX四种主要污染物实行排放总量控制。

### 9.4.3 本项目污染物总量控制指标建议

结合《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》的相关要求，总量分析如下：

（1）废水

项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

（2）废气

本项目沼气热水器以沼气为燃料，主要成份为甲烷，属于生物质清洁能源，燃烧后主要产物为CO2、H2O，建议不设置废气总量控制指标。

因此，本项目不涉及总量指标，不需要设置污染物总量控制指标。

## 9.5排污许可证制度衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81 号） 明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进污染源“一证式” 管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表） 2015 年 1 月 1 日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表） 以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

## 9.6小结与建议

环评要求建设单位在建设和运营阶段加强环境监督管理力度，落实环境监测计划，严把污染源监控工作，实现环境效益、社会效益和经济效益的协调发展。

环评建议如下：厂区废气排污口规范化管理。企业应加强环保设施的日常管理和维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。环保设施要与主体设备同步维护、检修，确保环保设施始终处于良好的运行状态。企业应加强生产管理及操作工人的安全、环保责任意识教育， 加强设备管理并定期检修，建立完善的安全检查及巡视制度，及时发现问题，并将事故消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故排放的发生。

# 结论与建议

平舆牧原农牧有限公司拟投资3751.67万元在驻马店市平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧建设“平舆牧原农牧有限公司平舆十三场生猪养殖项目”。本项目占地面积89333平方米，建筑面积56000平方米，建设年出栏2.52万头育肥、0.144万头能繁项目。主要建设内容包括：怀孕舍8栋、育肥舍14栋、住宿楼、黑膜沼气池等生产、生活及配套环保处理设施设备等。

## 10.1评价结论

### 10.1.1项目与相关规划相符性

#### 10.1.1.1产业政策

根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业第4条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目在平舆县发改委备案，备案号2020-411723-03-03-029644。综上，本项目符合国家和地方当前的相关产业政策。

#### 10.1.1.2 项目建设与城市总体规划的相符性

本项目位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧，不在《平舆县县城总体规划》（2012～2030年）范围内，故本次项目的建设不违背平舆县城市总体规划。

#### 10.1.1.3 项目建设与饮用水源保护规划相符性分析

经对比《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，本项目不在饮用水源保护区范围内，本项目沼液消纳区也不在饮用水源保护区范围内。

#### 10.1.1.4 项目与《平舆县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》相符性分析

本项目位于平舆县郭楼镇高平寺村大唐庄西侧方位，项目周边最近敏感点为北侧478m为贺坡村，项目不在禁养区范围内，符合该文件要求。

### 10.1.2评价区域内的环境质量现状

#### 10.1.2.1 环境空气

拟建工程所在区域为不达标区，根据现场实测对评价区域各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值。

#### 10.1.2.2 地表水

根据监测，西侧无名沟各断面COD、BOD5、总磷、总氮监测因子出现不同程度超标，其他监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，超标原因主要为沿途农业生产废水、固废的排放，导致部分因子超标；西侧无名沟断面除COD外其余监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。

#### 10.1.2.3 地下水

根据项目附近地下水监测点的监测数据显示，项目所在区域地下水各监测点的监测因子均能够满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

#### 10.1.2.4 声环境

本次监测分别在项目东、西、南、北四个场界设置4个监测点位，监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求，声环境现状质量良好。

#### 10.1.2.5 土壤

项目场区及沼液消纳区土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中二级标准要求。

### 10.1.3污染防治措施可行性

#### 10.1.3.1 废气

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程、沼液暂存池产生的恶臭气体及食堂油烟。

项目全场产生废气为猪舍、污水处理系统、固粪处置区、沼液储存池等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气、无害化处理废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：猪舍定期冲洗、喷洒除臭剂，饲料添加除臭剂；②污水处理系统、粪污处理过程喷洒除臭剂：③臭气产生单元周围加强绿化工作。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中的表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，废气在对周围环境的影响较小。

经上述措施处理后，项目废气经处理后均可做到达标排放，对周围环境影响较小。故项目所采取的治理措施可行。

#### 10.1.3.2 废水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，经采取“固液分离+黑膜沼气工程、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入配套污水处理站，经无害化处理后，全部综合利用零排放。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

#### 10.1.3.3 噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85 dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求。

#### 10.1.3.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、病死猪、猪粪固形物、沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物定期交由有资质单位处置；病死猪在厂区内无害化处理后，残渣作为有机肥原料外售；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；本项目固废均得到有效处理和处置，不产生二次污染。

### 10.1.4环境影响预测及评价结论

#### 10.1.4.1环境空气

（1）项目实施后，工程采取相应措施后排放的H2S、NH3在各关心点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值浓度要求。

（3）项目大气环境防护距离计算无超标点，项目不需要大气环境防护距离。

（4）本项目事故主要考虑粪污处理区臭气处理装置故障，无法对臭气进行有效处理。经预测在非正常工况条件下，产生的臭气对周围环境影响较小。

#### 10.1.4.2地表水

（1）正常工况

由工程分析可知，项目废水属高浓度有机废水，经场区内沼气池处理后，沼液作为农肥施于配套农田，不外排。

（2）非正常工况

本项目事故主要考虑污水处理站处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，收集池兼做事故池，生产和生活废水先进入收集池内暂存，待污水处理站正常运行后，未处理废水再进入污水处理站进行处理。

（3）雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季及非施肥期沼液由沼液暂存池暂存，不外排。

#### 10.1.4.3地下水

（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液暂存池在素土压实的基础上铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。非正常状况下：沼液暂存池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标的影响进行预测。

运期间通过加强对沼液暂存池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。本项目地下水环境影响是可以接受的。

#### 10.1.4.4噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求。

#### 10.1.4.5固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、病死猪、猪粪、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

#### 10.1.4.6土壤

（1）本项目运营期土壤污染影响主要为项目场区产生的废水下渗影响及沼液施用区沼液过量施用产生的下渗影响。本项目产生的废水中主要污染物为COD、氨氮、粪大肠菌群等，不涉及突然重点污染物（隔、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、石油烃），无相关的土壤评价标准。因此按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响以类比分析为主。

根据土壤环境质量现状监测结果显示，项目占地范围内，及场区周边拟进行沼液利用范围内土壤取样，监测结果显示，目前土壤中各污染物含量均低于农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），表明区域土壤未受到污染。

本项目产生的废水属于有机废水不存在重金属等污染物。不涉及土壤持久性污染，易吸附降解。不会对土壤质量产生明显恶化影响，环境影响很小，在采取保护措施后影响可以接受。

沼液中含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好改善土壤结构，促进作物生长。但沼液过量施用存在对土壤性质产生影响。在控制沼液的合理施用的前提下，可预防土壤中各种物质的积累，影响土壤环境质量。本项目沼液的使用由牧原养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

### 10.1.5工程建设符合清洁生产要求

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；工程物耗、水耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与同行业相比，本项目物耗低，污染物排放量小，生产工艺及管理可达到国内先进技术水平。综上，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。

### 10.1.6工程可能产生的环境风险对周围环境影响是可接受的

本项目环境风险主要表现在液化天然气和沼气发生泄漏引起火灾、爆炸、中毒。在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

### 10.1.7场址选择及场区平面布置可行性分析

本项目位于平舆县郭楼镇，场区四周均为农耕地，根据现场勘踏，经与《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》比对可知，项目不在平舆县划定的禁养区范围内，项目建设符合《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》要求，项目建设符合选址要求。

### 10.1.8公众参与结果表明，周边公众均不反对工程建设

建设单位于2019年12月2日在牧原食品股份有限公司官网进行了第一次网络公示，项目征求意见稿形成后于2020年4月13日~4月27日在牧原食品股份有限公司官网进行了第二次网络公示，同期在项目所在地附近村庄进行了张贴公示，并于2020年4月22日和4月23日在天中晚报进行了两次报纸公示，征求了区域公众的意见，公示期间尚未收到反馈意见。

### 10.1.9总量控制

项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标；本项目热水炉以沼气为燃料，主要成份为甲烷，属于生物质清洁能源，燃烧后主要产物为CO2、H2O，建议不设置废气总量控制指标。

因此，本项目不涉及总量指标，不需要设置污染物总量控制指标。

## 10.2对策建议

### 10.2.1 环保政策及管理建议

严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

### 10.2.2施工期环境管理建议

合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；优先选用低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工现场应设污水收集和简易处理设施；现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料, 尽量做到不洒、不漏、不剩、不弃。

### 10.2.3防止疾病传播和病死猪尸处理要求

加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理。

### 10.2.4 恶臭污染防治及防护距离管理要求

企业应积极稳妥地采取措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在规定的防护距离内，规划部门不得再规划建设居民点、学校、医院等环境敏感点。

### 10.2.5切实落实主要高噪声源的污染防治措施，确保场界噪声达标排放

高噪声设备如风机应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

综上，平舆牧原农牧有限公司平舆十三场生猪养殖项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目用地为一般农地区，不占用基本农田，符合土地利用总体规划，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。环境风险可接受。项目能够被绝大多数公众认可。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实各项环境保护措施、风险防范措施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# Text boxes

漏缝板

猪粪猪尿

粪污储存池

排粪塞

粪尿

固液分离机

干物质

固废处理区

收集池

液体

厌氧发酵

猪粪生产基肥

固粪处理区

有机肥基肥料

半成品肥料

猪舍

有机肥半成品

沼

渣

黑膜沼气池

沼气

净化

职工洗澡、食堂做饭、火炬燃烧

沼液暂存池

猪粪

收集池

农田施肥

沼液

废气

恶臭

干清粪工艺

粪尿

恶臭

固粪处理区

恶臭

恶臭

固液分离机

废水